## Slide 1: Лекция 2 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» тема 2 «Общие вопросы охраны труда»
доцент, к.т.н., Трифонова Татьяна Евгеньевна

## Slide 2: Условия труда. Термины и определения
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность работника.
Факторы производственной среды подразделяются на опасные и вредные, классифицируются по природе происхождения на четыре группы: физические, химические, биологические, психофизиологические.

## Slide 3
1. К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся те, которые могут быть причиной механического, физического, электромагнитного, термического, радиационного поражения. Это движущиеся части машин и механизмов, повышенный уровень шума, электромагнитные поля, нагретые поверхности оборудования, радиоактивные вещества и т.д.

## Slide 4
2. К химическим опасным и вредным производственным факторам относятся вредные химические вещества.

## Slide 5
3. К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся специфические свойства патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, грибов, простейших) и продуктов их жизнедеятельности, а также макроорганизмов (растений и животных), которые способны нанести ущерб здоровью работающих.

## Slide 6
4. К психофизиологическим опасным и вредным факторам относятся физические (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки), связанные как с особенностями трудового процесса, так и условиями труда и организацией труда.

## Slide 7
Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.
Если же производственный фактор приводит к заболеванию или снижению работоспособности, то его считают вредным.
В зависимости от интенсивности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным и наоборот.

## Slide 8: Характеристики трудового процесса
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.
Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

## Slide 9
В случае нарушений правил и отсутствия обеспечения безопасности труда на производстве возможны несчастные случаи и профессиональные заболевания.
Последствиями несчастных случаев являются травмы − нарушение целостности тканей и органов тела и расстройство их функций под влиянием внешних факторов.
Производственная травма – травма, полученная работающим на производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда.
Совокупность производственных травм называется производственным травматизмом.

## Slide 10
Профессиональным заболеванием называется заболевание, вызванное воздействием на работающего вредных условий труда.
Профессиональным отравлением называется группа заболеваний, обусловленных воздействием на организм вредных веществ различного происхождения в условиях производства.
Профессиональные заболевания, возникающие в течение короткого промежутка времени (одной смены или суток), называются острыми,
а возникшие в течение более длительного срока – хроническими.

## Slide 11
Требования безопасности труда − требования, установленные законодательными актами, нормативно-технической документацией, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасность труда.
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Производственная санитария – важнейшая составляющая охраны труда − представляет систему организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

## Slide 12: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Для реализации прав работников на безопасные условия труда работодатель должен провести ряд мероприятий, важнейшим их которых является специальная оценка условий труда, законодательно описанная Федеральным законом от 28.12.2013 (ред. от 01.05.2016) «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ .

## Slide 13
Специальной оценкой условий труда (СОУТ) называется комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

## Slide 14
Специальная оценка условий труда производится не реже, чем раз в пять лет за счет работодателя.
Результаты проведенной СОУТ должны точно описывать условия труда на производстве и быть доступны работодателю, работникам предприятия, представителям государственного и общественного надзора и контроля безопасности труда.
Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется соответствующая комиссия, число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения мероприятий по СОУТ.
Комиссию возглавляет работодатель.
Она должна обязательно включать представителей интересов работающих на производстве (представителей общественного контроля).

## Slide 15
Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда, идентифицирует опасные и вредные факторы на рабочих местах и утверждает их перечень.
Эксперт может осуществлять:
- изучение документации, характеризующей технологический процесс и документов, регламентирующих обязанности работника на данном рабочем месте;
- обследование рабочего места;
- ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником
на рабочем месте.

## Slide 16
Результаты проведенных исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и опасных производственных факторов.
В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию и измерению подлежат тяжесть трудового процесса и напряженность трудового процесса.

## Slide 17
Испытательная лаборатория проводит исследования и измерения вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, которые касаются:
метеорологических условий,
температуры нагретых поверхностей в помещении,
режима работы,
вида электрических устройств,
источников ультрафиолетового, лазерного и радиоактивного излучения, тяжести и напряженности труда работающих.
Таким образом, СОУТ позволяет комплексно оценить труд работающих и назначить класс условий труда для каждого рабочего места.

## Slide 18
В зависимости от наличия и уровня воздействия вредных и опасных факторов условия труда подразделяются на четыре класса − оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых воздействие на работника вредных и опасных производственных факторов отсутствует или воздействие которых не превышают уровни, установленные нормативами условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника.

## Slide 19
Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и опасные производственные факторы, воздействие которых не превышают уровни, установленные нормативами условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).
Оптимальные и допустимые условия труда относятся к безопасным условиям труда, которые должны быть обеспечены для трудовой деятельности лиц до18 лет и некоторых категорий работающих.

## Slide 20
Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых воздействие вредных и опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда.
Вредные условия труда подразделяются на 4 подкласса: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.

## Slide 21
Итогом проведения специальной оценки условий труда является отчет, куда вносят:
сведения об организации,
перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ,
протоколы проведения исследований и измерений вредных и опасных
производственных факторов,
оценки эффективности применяемых работниками средств
индивидуальной защиты,
сводная ведомость СОУТ,
перечень мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда
работников,
заключение эксперта организации, проводившей специальную оценку
условий труда.

## Slide 22
Работодатель обязан ознакомить работающих на производстве в течение тридцати дней с момента утверждения отчета о СОУТ.
По результатам оценки условий труда дается заключение:
рабочее место может быть разрешено к дальнейшей эксплуатации,
разрешено при условии проведения специальных мероприятий,
должно быть ликвидировано.

## Slide 23: Основные методы и способы защиты от вредных и опасных факторов на производстве
снижение опасностей и вредностей в источнике их возникновения
защита зонированием (расстоянием) от источника вредностей
использование экобиозащитной техники
применение средств и устройств индивидуальной защиты
защита временем

## Slide 24
Снижение опасностей и вредностей в источнике их воздействия осуществляется до полного устранения, для чего необходимо внедрение современных технологий (наилучших из доступных технологий), которые, как правило, являются наиболее безопасными, своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, применение внешних защитных устройств, использование исправного оборудования, замена устаревшего оборудования новым.
Защита зонированием (расстоянием) от источника вредностей и опасностей и объектом защиты. В случае производств осуществляется путем введения санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Использование экобиозащитной техники, которая представляет собой защитные устройства, устанавливаемые на пути опасного потока от источника до защищаемого объекта (глушители шума, пыле- и газоулавливатели, нейтрализаторы, очистные сооружения).

## Slide 25
Применение средств и устройств индивидуальной защиты, соответствующих условиям производства, исправных, удобных в применении и соответствующих антропометрическим параметрам защищаемого работника.
Защита временем. Уменьшение вредного воздействия неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет снижения времени их действия: введение внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях.

## Slide 26: Правовые и нормативные основы охраны труда
Право на безопасный труд закреплено в Конституции Российской Федерации.
Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и условия труда, представлены в Федеральных законах:
Конституция РФ (отдельные статьи);
Трудовой Кодекс РФ ;
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
17-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»;

## Slide 27
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2490-1-ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях»;
184-ФЗ «О техническом регулировании»;
ФЗ №426 «О специальной оценке условий труда»;
14-ФЗ «Гражданский Кодекс РФ»;
Кодекс РФ об административных правонарушениях;
Уголовный Кодекс РФ и др.

## Slide 28: Согласно трудовому договору работник имеет право на:
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

## Slide 29: Согласно трудовому договору работник имеет право на:
подготовку и дополнительное профессиональное образование;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## Slide 30: Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые функции, возложенные на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы и требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

## Slide 31: Работодатель имеет право:
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них и т. д.

## Slide 32: Работодатель обязан
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату;

## Slide 33: Работодатель обязан
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти за соблюдением трудового законодательства, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Slide 34: Юридическая ответственность за нарушение охраны труда
дисциплинарная,
административная,
материальная,
уголовная,
гражданско-правовая

## Slide 35
Дисциплинарная ответственность состоит в применении к виновному лицу следующих взысканий: замечание, выговор, увольнение − в установленном порядке (ст. 192 ТК РФ).
Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности являются результаты проверок состояния охраны труда, проводимые администрацией, органами государственного надзора и общественного контроля, а также аварии, несчастные случаи и т.д.
Налагать дисциплинарные взыскания должностное лицо может только на подчиненного ему работника.

## Slide 36
Дисциплинарное увольнение с работы установлено Трудовым кодексом РФ за:
появление работника в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения,
нарушение работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создало угрозу таких последствий.

## Slide 37
Административная ответственность работодателей и должностных лиц (предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности) регулируется Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).
Административные нарушения заключаются в применении таких мер взыскания, как предупреждения, денежные штрафы, которые могут достигать 100 минимальных размеров оплаты труда (ст. 41 КоАП), административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации. Налагать административную ответственность могут только представители различных органов государственного надзора и контроля: Госкомсанэпиднадзора РФ, Госпожнадзора РФ, Гострудинспекции и т.д.

## Slide 38
В соответствии с КоАп РФ к административным правонарушениям относят:
нарушения законодательства об охране труда, непредставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения,
необоснованный отказ от трудового договора, соглашения,
увольнение работников в связи с забастовкой, коллективным трудовым спором,
сокрытие страхового случая,
нарушения требований и норм безопасности опасного технического объекта и др.

## Slide 39
Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений в области безопасности труда и охраны здоровья, которые повлекли или могли повлечь причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, массовое заболевание или отравление людей, смерть человека или группы людей или иные тяжкие последствия.
За совершение преступлений в сфере охраны труда УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний:
штрафы в размере до пятисот тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо исправительные работы на срок до двух лет;
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
общественно полезные работы на срок до 240 ч;
лишение свободы на срок до 8 лет

## Slide 40
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее противоправного поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию при исполнении трудовых обязанностей, возлагается на работника при условии, если ущерб произошел по его вине.

## Slide 41
Гражданско-правовая ответственность предусмотрена для юридических лиц (работодателей) разными законодательными и нормативными актами – Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и специальными актами.
Гражданско-правовая ответственность выражается в возмещении убытков, вреда, уплаты неустойки.
При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещается утраченный заработок, а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо расходы, связанные со смертью работника.
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов также подлежит возмещению.

## Slide 42: Опасные производственные объекты
Федеральный закон от 20 июня 1997 г (в ред от 7.03.2017 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) и направлен на предупреждение аварий на ОПО и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих их, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.
Согласно № 116-ФЗ от 20.06.1997 (в ред. от 07.03.2017), опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества, а также вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды;

## Slide 43
2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

## Slide 44
В соответствии со статьей 6 Закона № 116-ФЗ деятельность:
по проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидация опасного производственного объекта;
изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
проведению экспертизы промышленной безопасности;
подготовке и переподготовке работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях
может осуществляться на основании соответствующей лицензии.

## Slide 45
При рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию ОПО заявитель представляет в федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его территориальные органы, следующие документы:
а) акт приемки опасного производственного объекта в эксплуатацию или положительное заключение экспертизы промышленной безопасности;
б) декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта.

## Slide 46
Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Технические устройства, применяемые на ОПО, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке.

## Slide 47
Одним из обязательных условий принятия решения о начале строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности, или его территориальным органом.

## Slide 48
Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности.

## Slide 49
Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в установленном порядке.
В процессе приемки в эксплуатацию опасного производственного объекта проверяются его соответствие проектной документации, готовность организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

## Slide 50
Разработка декларации промышленной безопасности предполагает:
всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы;
анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий,
по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта,
к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте;
разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера нанесенного ущерба, в случае аварии.

## Slide 51
Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.
Декларацию промышленной безопасности представляют органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам в порядке, который установлен Правительством Российской Федерации.