## Slide 1: Лекция 4 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» тема 3 «Производственная санитария в химической промышленности»
доцент, к.т.н., Трифонова Татьяна Евгеньевна

## Slide 2
Производственная санитария – это система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работающих от вредных и опасных производственных факторов.
Ряд глав и статей Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции от 31 декабря 2017 г.) непосредственно посвящены вопросам производственной санитарии.

## Slide 3: Вредные вещества
Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушений требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

## Slide 5
Токсичные химические вещества (углеводороды, сероводород, синильная кислота, тетраэтилсвинец) вызывают расстройства нервной системы, мышечные судороги, влияют на кроветворные органы, взаимодействуют с гемоглобином крови, вызывают патологические изменения печени и почек.

## Slide 6
Раздражающие химические вещества (кислоты, щелочи, хлор, аммиак, оксид азота, фосген, сернистый газ) - агрессивные вещества и препараты, которые при мгновенном, длительном или повторяющемся контакте с живыми тканями могут их разрушить. Наиболее чувствительны к воздействию слизистые оболочки и дыхательные пути.

## Slide 7
Аллергены (анилин, соединения никеля, формальдегид, пыль, нитрозосоединения) - соединения, повышающие чувствительность организма к химическим веществам, а в производственных условиях приводящие к аллергическим заболеваниям.

## Slide 8
Канцерогенные химические вещества (бензпирен, асбест, никель и его соединения, нафтиламины, эпоксидные соединения, нитрозосоединения) увеличивают вероятность возникновения у человека доброкачественной или злокачественной опухоли.

## Slide 9
Мутагенные химические вещества (соединения свинца и ртути, этиленимин, оксиды этилена, бензол, нафтилфенол) приводят к нарушениям генетического кода, причем эти нарушения могут проявиться спустя длительное время и сказаться на следующих поколениях.

## Slide 10
Тератогенные химические вещества (борная кислота, аммиак, бензол и его гомологи, фталевый ангидрид, хлорированные углеводороды и многие химические вещества в больших количествах) вызывают стойкие структурные, функциональные и биохимические изменения в период развития зародыша или плода, приводящие к порокам развития или уродствам.

## Slide 11
Под воздействием вредных веществ, проникающих в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт или кожный покров в организме могут происходить различные нарушения.
Эти нарушения проявляются в виде острых и хронических отравлений.

## Slide 12
Острые отравления часто происходят в результате аварий, поломок оборудования и грубых нарушений техники безопасности, характеризуются кратковременностью действия относительно больших количеств вредных веществ и ярким типичным проявлением непосредственно в момент воздействия или через сравнительно небольшой (обычно несколько часов) скрытый (латентный) период.
Хронические отравления возникают при длительном, многолетнем воздействии вредных химических веществ, проникающих в организм в относительно небольших количествах. Они развиваются вследствие накопления вредного химического вещества в организме (кумуляция).

## Slide 13
Важнейшей характеристикой вредного химического вещества является степень его физиологической активности (токсичность).
Экспериментальные исследования на лабораторных животных при однократном воздействии вещества позволяют определить следующие параметры острой токсичности:
Средняя смертельная доза при введении в желудок (DL50ж, мг/кг) – доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при однократном введении в желудок.
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу (DL50к, мг/кг) - доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при однократном нанесении на кожу.
Средняя смертельная концентрация в воздухе (CL50, мг/м3) - концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % животных при 2-х – 4-х часовом ингаляционном воздействии.
Порог острого действия (Limac, мг/м3) – миним. концентрация вещества, вызывающая при однократном воздействии изменение показателей жизнедеятельности организма, отличающиеся от нормы.

## Slide 14
Полученные в опытах параметры острой токсичности позволяют рассчитывать коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО), зоны острого и хронического действия, которые дают возможность оценить опасность вещества.
Опасность - вероятность возникновения вредных для здоровья последствий, вследствие трудового контакта с химическими веществами в реальных условиях.
Опасность оценивается двумя группами количественных показателей: критериями потенциальной опасности и критериями реальной опасности.

## Slide 15
К потенциальным показателям относится КВИО.
КВИО - отношение насыщенной концентрации вредного вещества в воздухе при 20С к средней смертельной концентрации вещества в воздухе (CL50, мг/м3).
Анализ оценки опасности различных промышленных ядов по величине КВИО показывает, что в ряде случаев малотоксичное, но высоколетучее вещество в условиях производства может оказаться более опасным в плане развития острого отравления, чем высокотоксичное, но малолетучее соединение.

## Slide 16
К показателям реальной опасности относятся:
Зона острого действия - отношение средней смертельной концентрации (CL50, мг/м3) к пороговой концентрации при однократном воздействии (Limac, мг/м3). Чем зона меньше, тем больше опасность развития острого отравления, так как даже небольшое повышение концентрации, начиная от пороговой, уже может вызвать крайние формы влияния на организм.
Зона хронического действия – отношение пороговой концентрации при однократном воздействии (Limac, мг/м3) к пороговой концентрации при хроническом воздействии (Limch, мг/м3). Эта величина прямо пропорциональна опасности хронического отравления.

## Slide 17
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

## Slide 18
По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности:
1 – вещества чрезвычайно опасные;
2 - вещества высокоопасные;
3 - вещества умеренно опасные;
4 - вещества малоопасные.

## Slide 19: Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей
Показатель | Нормы для класса опасности |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | менее 0,1 | 0,1 - 1,0 | 1,1 - 10 | более 10,0
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | менее 15 | 15- 150 | 151- 5000 | более 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | менее 100 | 100-500 | 501 - 2500 | более 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | менее 500 | 500 –5000 | 5001-50000 | более 50000
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) | более 300 | 300-30 | 29-3 | менее 3
Зона острого действия | менее 6 | 6,0- 18,0 | 18,1- 54,0 | более 54,0
Зона хронического действия | более 10 | 10,0-5,0 | 4,9- 2,5 | менее 2,5

## Slide 20
Если ПДК не установлены, временно устанавливают санитарные нормативы (ОБУВ). ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия, которые устанавливаются путем расчёта по физико-химическим свойствам или интерполяцией и экстраполяцией в рядах, близких по строению соединений или показателям острой опасности.
ОБУВ должны пересматриваться каждые 3 года после их утверждения, с учётом накопленных данных о состоянии здоровья работающих и условий труда или заменяются ПДК.

## Slide 21
Химические вещества, оказывающие вредное и опасное воздействие на работающих людей, представляют собой газы, пары, жидкости, туманы и пыли.
Профессиональные заболевания, вызываемые пылью, относятся к числу наиболее тяжелых и распространенных во всем мире.
Высокая запыленность производственных помещений ухудшает санитарно-гигиенические условия, снижает производительность труда.

## Slide 22
Производственной пылью называются находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны твердые частицы размером от нескольких десятков до долей микрометра. Пыль это дисперсная система (аэрозоль), состоящая из твердых частиц взвешенных в газовой фазе (воздухе).
Производственную пыль классифицируют по происхождению, способу образования и размерам частиц.

## Slide 23
По происхождению различают пыль органическую, неорганическую и смешанную.
Органическая пыль может быть естественного животного (костяная, шерстяная) или растительного (древесная, хлопковая) происхождения и искусственной (пыль пластмасс, резины, красителей).
Неорганическая пыль может быть минеральной (кварцевая, цементная, фарфоровая) и металлической (цинковая, железная, свинцовая).

## Slide 24
По способу образования различают аэрозоли дезинтеграции и конденсации.
Аэрозоли дезинтеграции образуются при дроблении какого-либо твердого вещества, например, в дробилках, мельницах, при бурении, шлифовке и т.п.
Аэрозоли конденсации образуются из паров металлов, которые при охлаждении превращаются в твердые частицы.

## Slide 25
По дисперсности пыль подразделяется.
Видимая пыль (размер свыше 10 мкм) быстро выпадает из воздуха, при вдыхании она задерживается в верхних дыхательных путях и удаляется при кашле, чихании, с мокротой.
Микроскопическая пыль (0,25 – 10 мкм) более устойчива в воздухе, при вдыхании попадает в альвеолы легких и действует на легочную ткань.
Ультрамикроскопическая пыль (менее 0,25 мкм) в легких задерживается до 60-70 %, но роль ее в развитии пылевых поражений не является решающей, так как невелика ее общая масса.

## Slide 26
Вдыхание пыли может вызвать такие заболевания как бронхит, пневмокониоз или развитие общих реакций (интоксикация, аллергия). Основным профессиональным заболеванием на предприятиях с повышенным пылевыделением являются пневмокониозы.
Пневмокониоз – это фиброзное заболевание легких, связанное с воздействием на них вдыхаемой пыли. Название большинства пневмокониозов определяется химическим составом накапливающейся пыли.
Например, силикоз, вызван действием диоксида кремния; силикатоз – действием силикатов (асбестоз, талькоз, каолиноз), металлокониоз – действием пыли металлов и их оксидов (сидероз, алюминоз).

## Slide 27: Факторы, определяющие действие вредных веществ на организм
Токсическое действие зависит:
от количества попавшего в организм вещества,
его токсичности,
длительности поступления,
метеорологических условий производственной среды,
химической структуры,
физических свойств вещества,
пола, возраста и индивидуальной чувствительности организма.

## Slide 28
Наиболее важным физическим свойством веществ, с точки зрения токсикологии, является их растворимость.
Большинство промышленных отравлений связано с проникновением вредных веществ через органы дыхания. Легче всего из легких в кровь попадают вещества, обладающие хорошей растворимостью в воде, близкой к растворимости в крови.
Растворимость пыли в воде и тканевых жидкостях может иметь и положительное и отрицательное значение.

## Slide 29
Некоторые химические вещества могут всасываться в кровь через кожные покровы благодаря хорошей растворимости в поту и жировом покрове (углеводороды, ароматические амины, соединения анилина, бензола, эфиров).
В основном всасывание вредных веществ из желудочно-кишечного тракта происходит через кишечник. Однако на пути к кишечнику вредные вещества могут обезвреживаться кислой средой желудка, сорбироваться пищевыми веществами и проходить через печеночный барьер.

## Slide 30
Изменение температуры, как правило, усиливает и ускоряет действие вредных веществ.
Влажность воздуха повышает опасность отравлений, особенно раздражающими газами.
Физическое напряжение обычно сопровождается усилением легочной вентиляции и кровообращения.
Производственный шум усиливает токсический эффект вредных веществ и ускоряет их воздействие. Это доказано для окиси углерода, стирола, алкилнитрита, аэрозоля борной кислоты, нефтяных газов и других веществ.

## Slide 31: Характер действия вредных веществ на организм зависит от их химической структуры
Токсичность органических соединений увеличивается с увеличением числа ненасыщенных связей, например, от этана (СН3 - СН3) к этилену (СН2 = СН2) и ацетилену (СН  СН); бензол более токсичен, чем гексан .
У органических соединений увеличение числа атомов в молекуле и увеличение числа изомеров снижает токсичность. Например, у бензола токсичность выше, чем у толуола. (С6Н6 и С6Н5 - СН3). СН3-СН2 –СН2-СН3 > СН3- СН - СН3
СН3
Замыкание цепи углеродных атомов ведет к увеличению токсического действия углеводородов при их ингаляционном поступлении. Пары циклопропана, циклопентана, циклогексана и их гомологов действуют сильнее, чем пары – пропана, пентана, гексана.

## Slide 32: Характер действия вредных веществ на организм зависит от их химической структуры
Ведение в молекулу гидроксильной группы (в связи с увеличением растворимости), как правило, усиливает токсичность соединения.
Фенол токсичнее бензола С6Н5 - ОН > С6Н6
Введение в органическую молекулу заместителей галогенов, амино, нитро– групп обычно усиливает токсичность веществ. Так, токсичность увеличивается от метана к хлороформу СН4 ССl4 .
Возрастание токсичности наблюдается в гомологическом ряду углеводородов (правило Ричардсона). Так, сила наркотического действия возрастает от пентана (С5Н12) к октану (С8Н18)

## Slide 33: Действие вредных веществ
Существует изолированное и комбинированное действие вредных веществ.
Изолированное действие вредных веществ в химической промышленности встречается редко, обычно работающие подвергаются одновременному или последовательному воздействию нескольких вредных веществ т.е. комбинированному воздействию.

## Slide 34
Различают несколько видов комбинированного (совместного) действия вредных веществ:
Однонаправленное действие - компоненты смеси действуют на одни и те же системы в организме. В этом случае суммарный эффект действия смеси равен сумме действующих компонентов и должен отвечать уравнению:
т.е. сумма отношений фактических концентраций каждого из них С1, С2, …., Сп к их ПДК не должна превышать единицы.

## Slide 35
Независимое действие вредных веществ возникает при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием.
В этом случае их токсический эффект не зависит один от другого.
Вещества действуют на разные органы и системы, их ПДК остаются такими же, как при изолированном действии каждого.

## Slide 36
Положительный синергизм (потенцирование) – такой тип комбинированного взаимодействия, при котором биологический эффект превышает сумму эффектов, наблюдаемых при изолированном действии веществ.
Положительный синергизм отмечен при совместном действии оксида углерода и оксидов азота, сернистого ангидрида и сероводорода, алкоголя и ртути или анилина.
Отрицательный синергизм (антагонизм) – такой тип комбинированного действия веществ, при котором совместный эффект взаимодействия меньше суммарного эффекта каждого из веществ при их изолированном действии.
Этот тип комбинированного действия приводит к снижению токсичности.
Такое действие известно, например, для сернистого ангидрида и хлора, сернистого газа и аммиака, аммиака и углекислого газа. Это происходит за счёт химического взаимодействия названных веществ и образования малотоксичных соединений.

## Slide 37
Влияние возраста на проявление токсического действия неодинаково: одни вещества более токсичны для молодых, другие – для пожилых людей.
Организм подростков в 2-3 раза, а иногда и более чувствителен к воздействию вредных веществ, чем организм взрослых работников.

## Slide 38: Защита персонала от вредных и опасных производственных факторов
Обеспечить безопасные и комфортные условия труда на предприятии можно, проводя мероприятия, связанные с защитой персонала и охраной производственной среды.
Основные мероприятия, направленные на защиту персонала и создание комфортных условий можно условно разделить на 4 группы:
гигиенические – нормирование факторов производственной среды, оздоровление условий труда путем уменьшения и ликвидации вредных и опасных факторов;
психофизиологические – устройство рабочего места и инструментов в соответствии с физиологическими требованиями, уменьшение физической тяжести труда, обеспечение физиологически достаточной двигательной активности, снижение умственной и эмоциональной напряженности труда;
социально-психологические – учет психологических требований при конструировании пультов и других средств управления машинами, механизмами и системами (инженерная психология), создание благоприятного психологического климата в коллективе, заинтересованности в труде и его результатах;
эстетические, включающие цветовое решение интерьеров, озеленение служебных помещений, использование в интерьерах помещений изделий живописи и прикладного искусства.

## Slide 39
Мероприятия по охране производственной среды на предприятиях призваны обеспечить:
1. отсутствие или снижение до минимума выделения в воздух помещений, атмосферу и сточные воды вредных веществ, а также теплоты и влаги в рабочих помещениях.
2. отсутствие или снижение до минимума уровня шума, вибрации, влияния электромагнитного поля, статического электричества и ионизирующих излучений.

## Slide 40
Основными методами защиты работающих являются:
снижение уровня опасности и вредности источника негативных факторов;
увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты;
уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия;
установка между источником опасности и объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора.

## Slide 41: Защита от воздействия вредных веществ
рациональное размещение источников вредных выбросов по отношению к рабочим местам;
совершенствование источника опасности (герметизация или минимизация выбросов техногенного оборудования и средств техники);
экобиозащитная техника (вытяжная вентиляция, системы рассеивания выбросов, местные отсосы, туманоуловители, газо-, пылеуловители);
средства индивидуальной защиты (СИЗ);
контроль за состоянием воздуха в зоне работы человека;
лечебно-профилактические мероприятия.