## Slide 1: Лекция 5 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» Тема 4 Инженерные основы техники безопасности Опасные производственные процессы
доцент, к.т.н., Трифонова Татьяна Евгеньевна

## Slide 2
Процессы, которые при определенных условиях, возникающих вследствие нарушения требований регламента, выходят в аварийные режимы с последствиями различной степени тяжести, называют потенциально опасными.

## Slide 3
Потенциально опасные процессы химической технологии можно разделить на четыре группы:
переработка и получение токсичных веществ;
переработка и получение взрывоопасных веществ и смесей;
процессы, протекающие с высокой скоростью;
- смешанные процессы.

## Slide 4
Большая часть потенциально опасных процессов химической технологии – это смешанные процессы, т.е. такие, которые можно отнести одновременно к двум или трем указанным группам.
В них присутствуют все или часть видов опасности: отравление, взрыв,
механическое разрушение оборудования или аппаратуры, выброс реакционной массы, технологический брак.

## Slide 5: Причины возникновения аварийной ситуации очень разнообразны и можно свести к следующим:
Изменение соотношения подаваемых компонентов (непрерывный процесс) или скорости слива одного из компонентов (полунепрерывный процесс). В этих случаях скорость химического превращения веществ растет, что приводит к увеличению количества выделяемого тепла, подъему температуры, ускорению побочных реакций, интенсивному газовыделению и пр.
Снижение (или отсутствие) расхода хладагента. Это приводит к снижению теплоотбора, увеличению температуры и т.д.
Попадание посторонних продуктов в аппарат. Приводит к ускорению побочных реакций, нарушению температурного режима и т.д.

## Slide 6
Отсутствие перемешивания. В этом случае возможно накопление непрореагировавших компонентов или образование застойных зон. Неоднородное распределение компонентов или последующее включение мешалки приводит к изменению скорости реакции и нарушению температурного режима.
Нарушение состава исходных компонентов, подаваемых в виде смеси или раствора. Приводит к изменению соотношения реагирующих веществ и как следствие к нарушению технологического режима.
Нарушение режима удаления паров или газов. Приводит к увеличению давления.

## Slide 7
Основной метод защиты потенциально опасных процессов – создание автоматических систем защиты.
В автоматизированном технологическом процессе, снабженном надежной системой защиты, аварийные ситуации могут возникать только в результате отказов технологического оборудования или системы регулирования.
Наиболее распространенный технологический метод снижения опасности потенциально опасных технологических процессов – установление безопасного регламента, т.е. такого регламента при котором даже при резких колебаниях процесса его опасные параметры не выходят за границу устойчивости.

## Slide 8
Второй технологический метод снижения опасности – замена периодических процессов непрерывными. Снижение безопасности достигается следующими обстоятельствами:
Объем реактора непрерывного действия в несколько раз меньше объема реактора периодического действия при той же производительности. Вследствие этого общий объем реакционной массы гораздо меньше и таким образом уменьшаются возможные последствия аварии.
Параметры, характеризующие течение процесса (давление, температура и т.д.) при непрерывном процессе поддерживаются постоянными и их легче автоматизировать.

## Slide 9: Требования безопасности к технологическим процессам
устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредное воздействие;
замену технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями при которых эти факторы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью;
комплексную механизацию, автоматизацию и дистанционное управление технологическими процессами и операциями;
герметизацию оборудования;

## Slide 10: Требования безопасности к технологическим процессам
применение средств коллективной защиты работающих;
рациональную организацию труда и отдыха с целью профилактики монотонности и гиподинамии, а также ограничения тяжести труда;
своевременное получение информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов на отдельных технологических операциях;
систему контроля и управления технологического процесса, обеспечивающую защиту работающих и аварийное отключение производственного оборудования;
своевременное удаление и обезвреживание отходов производства.

## Slide 11: Технологический регламент
Технологический регламент химико-технологических производств определяет технологический режим, порядок проведения операций технологического процесса, обеспечивающий выпуск продукции требуемого качества, безопасные условия эксплуатации производства.
Технологический регламент разрабатывается на основании документации на опасный производственный объект.

## Slide 13
В зависимости от степени освоенности производств и целей осуществляемых работ предусматриваются следующие виды технологических регламентов:
постоянные;
временные (пусковые);
разовые (опытные);
лабораторные

## Slide 14
Постоянные регламенты - разрабатываются для освоенных химико-технологических производств, обеспечивающих требуемое качество выпускаемой продукции.
Временные (пусковые) регламенты - разрабатываются для:
1. новых производств;
2. действующих химико - технологических производств, в технологию которых внесены
принципиальные изменения;
3. производств с новой технологией.

## Slide 15
Разовые (опытные) регламенты разрабатываются при выпуске товарной продукции на опытных и опытно-промышленных установках, а также для опытных и опытно-промышленных работ, проводимых на действующих производствах.
Лабораторные регламенты (пусковые записки, производственные методики) разрабатываются для лабораторных, стендовых и модельных установок, не выпускающих товарную продукцию.

## Slide 16
Все виды технологических регламентов (постоянные, временные, разовые, лабораторные) разрабатываются организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство или организацией - разработчиком процесса, согласовано с организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство.
Ответственность за полноту и качество разработки разделов технологического регламента производства продукции и контроль за обеспечением его исполнения возлагается на технологическую службу организации, производства, отделения, установки.

## Slide 17
Все виды технологических регламентов утверждает руководитель организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство.
Срок действия постоянного технологического регламента устанавливается не более 10 лет. Утверждение, переиздание, отмена и продление действия технологического регламента оформляется приказом руководителя организации.
В технологические регламенты допускается вносить изменения и дополнения. Все утвержденные изменения подлежат регистрации в «Листе регистрации изменений и дополнений».

## Slide 18
Для временных технологических регламентов сроки устанавливаются в соответствии с установленными планами норм освоения производств и с учетом времени, необходимого для составления постоянного технологического регламента.
По окончании срока действия временного технологического регламента должен быть утвержден постоянный технологический регламент.

## Slide 19
Для разовых (опытных) технологических регламентов сроки их действия устанавливаются в соответствии со сроками проведения опытных работ или сроками выпуска определенного объема продукции.
Для разовых (опытных) технологических регламентов, в соответствии с которыми проводится наработка опытной продукции, срок действия устанавливается не более 5 лет.

## Slide 20
Запрещается выпуск продукции и проведение опытных работ по неутвержденным технологическим регламентам или технологическим регламентам, срок действия которых истек.
В случае, если технологический регламент не обеспечивает надлежащего качества продукции, безусловной безопасности работы, требований охраны окружающей среды и других обязательных требований или имеются значительные изменения и дополнения, сильно затрудняющие пользование регламентом, руководителем организации может быть принято решение о его досрочной отмене, переработке или переиздании.

## Slide 21: Разделы технологических регламентов
1. общая характеристика производства;
2. характеристика производимой продукции;
3. характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов;
4. описание химико-технологического процесса и схемы;
5. материальный баланс;
6. нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов;
7. контроль производства и управление технологическим процессом;
8. возможные инциденты в работе и способы их ликвидации;
9. безопасная эксплуатация производства;
10. перечень обязательных инструкций;
11. технологические схемы производства;
12. спецификация основного технологического оборудования (технических устройств), включая оборудование природоохранного назначения.

## Slide 22: Требования к разделам технологического регламента
1. Раздел «Общая характеристика производства» должен содержать: полное
наименование производства; год ввода в эксплуатацию; мощность производства (проектная и достигнутая на момент составления регламента); количество технологических линий (потоков), стадий и их названия; метод производства; организации, выполнявшие проектную документацию и т. д.
2. В разделе «Характеристика производимой продукции» приводятся:
- техническое наименование продукта;
- основные свойства и качество выпускаемой продукции, физико-химические свойства и другие показатели;
- область применения (основная);
сведения о паспортах безопасности веществ (материалов).

## Slide 23: Требования к разделам технологического регламента
3. В составе раздела «Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов» приводятся данные, характеризующие исходное сырье, материалы, полупродукты, энергоресурсы, регламентируемые показатели, систематизированные в виде таблицы.
4. Раздел. В описании технологического процесса приводится сущность процесса с указанием основных и побочных реакций, тепловых эффектов, температур, давления, объемных скоростей, типов катализаторов, рецептур и прочих показателей.
Описание технологической схемы производится по стадиям технологического процесса, начиная с поступления и подготовки сырья и заканчивая отгрузкой готового продукта.

## Slide 24: Требования к разделам технологического регламента
5. Раздел. Материальный баланс составляется на единицу времени (час), на единицу выпускаемой продукции, на один производственный поток или на мощность производства в целом.
6. Раздел. Нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов приводятся в виде таблицы.

## Slide 25: Требования к разделам технологического регламента
7. В разделе контроль производства и управление технологическим процессом указываются системы контроля, автоматического и дистанционного управления (системы управления), системы противоаварийной автоматической защиты.
8. В разделе возможные инциденты в работе и способы их ликвидации перечисляются основные возможные инциденты в технологическом процессе производства, влияющие на его взрыво- или химическую безопасность. Указываются возможные причины инцидентов и действия персонала по их устранению.

## Slide 26: Требования к разделам технологического регламента
9. В Разделе «Безопасная эксплуатация производства» должны быть указаны технологические данные по обеспечению безопасности и оптимальных санитарно-гигиенических условий труда работников (характеристика опасностей производства, возможные инциденты и аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации, защита технологических процессов и оборудования от аварий и защита работающих от травмирования, меры безопасности при эксплуатации производства).
10. В разделе приводится перечень обязательных инструкций при ведении технологического процесса и обеспечения безопасности.

## Slide 27: Требования к разделам технологического регламента
11. Раздел. Технологическая схема производства составляется по одной технологической линии к общему для отделения (цеха, производства) оборудованию. На технологической схеме должны быть условные обозначения и экспликация с указанием номеров позиций и наименований аппаратов.
12. Раздел. Спецификация на основное технологическое оборудование (технические устройства) следует составлять в соответствии с формой в виде таблицы (номер позиции по схеме, наименование оборудования или технических устройств, количество, материал, способ защиты, техническая характеристика )

## Slide 28: Инженерно-технические средства безопасности
оградительные устройства
предохранительные устройства
сигнализация безопасности
разрывы и габариты безопасности

## Slide 29
Оградительные устройства применяются:
для изоляции движущихся частей машин и механизмов,
находящиеся под напряжением токоведущих частей оборудования,
зон и участков, где есть постоянная опасность вредного воздействия на человека температур, излучений и т.д.

## Slide 30
Ограждения бывают:
временными переносными для обозначения опасности и связи с проведением каких-либо работ (ремонт дороги, проведение работы в колодцах и т. п.);
неподвижными, которые снимаются только во время ремонта или наладки (ограждения шнеков, шкивов, ремней);
периодически открывающимися в процессе работы.

## Slide 31
Предохранительные устройства служат для предупреждения аварий и выхода из строя отдельных частей технологического оборудования. Они автоматически срабатывают, когда возникает такая угроза, и отключают оборудование или его узел.
Для защиты электроустановок от перегрузок применяют плавкие предохранители.
Для предупреждения взрывов сосудов, работающих под давлением, - предохранительные клапаны.
Для ограничения движения машин и механизмов (например, хода крана, подъема груза) применяют различные упоры и ограничители.

## Slide 32
Сигнализация безопасности - средство предупреждения о возможной опасности, которое сама по себе не устраняет возможные последствия.
К сигнализации безопасности относятся:
световые,
звуковые,
цветовые сигналы,
знаковая сигнализация,
различные указатели (температуры, давления, уровня жидкости и т. п.).

## Slide 33
Световая сигнализация чаще всего встречается на внутризаводском железнодорожном транспорте, при пересечениях на территории предприятия пешеходных и автомобильных дорог.
Световые табло применяются также для предупреждения о выезде из цеха (склада) автомобиля, электрокара, чтобы предотвратить их столкновение с проходящим транспортом и наезда на людей.
Звуковые сигналы часто используют для сигнализации о достижении каких-либо предельных параметров (температуры, давления и т. п.). Звуковые сигналы можно сочетать со световыми.

## Slide 34
Приборы-указатели сигнализируют о приближающейся опасности (манометр с красной чертой на шкале, водомерные стекла с отметкой уровня воды и т. п.).

## Slide 35
Сигнальные цвета и знаки безопасности предназначены для привлечения внимания работающих к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания и разрешения определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также для необходимой информации.

## Slide 36
Разрывы и габариты безопасности
Под ними понимают то минимальное расстояние между объектами, которое необходимо для безопасной работы в этой зоне.
Разрывы и габариты безопасности нормируются ГОСТами, правилами техники безопасности и пожарной безопасности и другими документами.
Разрывы соблюдаются в целях пожарной безопасности (разрывы между зданиями, складами и складируемыми материалами), для безопасности автомобильного, железнодорожного движения.

## Slide 37
Нормируется ширина проездов на территории предприятия и в производственных цехах.
Для безопасности и удобства обслуживания технологического оборудования нормируются разрывы между наиболее выступающими частями производственного оборудования и элементами здания (колоннами, стенами и т. д.).