## Slide 1
Безопасность жизнедеятельности
Лекция 5
доцент кафедры ТСБ, к.т.н.
Шушпанов Александр Николаевич
Вопросы производственной санитарии, часть 1:
Химические производственные факторы
Notes: Титульный слайд.

## Slide 2
от греч. hygienios – здоровье;
Hygienia – богиня здоровья у древних греков.
от лат. sanitas – здоровье.
По Уставу ВОЗ здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических недостатков.
Классификация производственных факторов
Раздел: Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

## Slide 3
ГОСТ 12.0.002-2014
Термины и определения
В настоящем стандарте изложена единая, открытая к развитию терминологическая система, описывающая систему понятий сферы безопасности трудовой деятельности, включая охрану труда, и безопасности производственной деятельности.
Производственная санитария - вид деятельности по защите организма работающего от воздействия вредных производственных факторов.

## Slide 4
Химический фактор
Notes: Титульный слайд.

## Slide 5
Химические вещества, смеси, в т.ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых используют методы химического анализа
Химический фактор

## Slide 6
ГОСТ 12.1.007-76
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
«Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушений требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений»
ГОСТ подразделяет вещества на 4 класса опасности и устанавливает общие требования безопасности при:
производстве;
хранении;
применении вредных веществ.
Яд от лекарства отличает только доза
(Из соображений Парацельса)

## Slide 7
Химические вещества, оказывающие вредное и опасное воздействие на работающих людей, представляют собой
в воздушной среде:
газы
пары
туманы
пыли
в конденсированной фазе:
жидкости
твердые вещества (кристаллы, порошки)
пастообразные вещества

## Slide 8
Пути поступления вредных веществ в организм человека
ЖКТ (пероральный)
органы дыхания (ингаляционный)
кожно-резорбтивный (кожа и слизистые)
Острые отравления часто происходят в результате аварий, поломок оборудования и грубых нарушений техники безопасности, характеризуются кратковременностью действия относительно больших количеств вредных веществ и ярким типичным проявлением непосредственно в момент воздействия или через сравнительно небольшой (обычно несколько часов) скрытый (латентный) период.
Проявления
Хронические отравления возникают при длительном, многолетнем воздействии вредных химических веществ, проникающих в организм в относительно небольших количествах. Они развиваются вследствие накопления вредного химического вещества в организме (материальная кумуляция) или вызываемых им изменений (функциональная кумуляция).
- через открытые раны
- при проникающих ранениях
- при внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекциях

## Slide 9
Важнейшей характеристикой вредного химического вещества является степень его физиологической активности (токсичности).
параметры острой токсичности
параметры хронической токсичности
Средняя смертельная доза при введении в желудок (DL50ж, мг/кг) – доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при однократном введении в желудок.
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу (DL50к, мг/кг) – доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при однократном нанесении на кожу.
Средняя смертельная концентрация в воздухе (CL50, мг/м3) – концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % животных при 2 – 4 часовом ингаляционном воздействии.
Порог острого действия (Limac, мг/м3) – минимальная концентрация вещества, вызывающая при однократном воздействии изменение показателей жизнедеятельности организма, отличающиеся от нормы.
При изучении хронического токсического действия лабораторные животные длительное время (4 месяца – 1,5 года) подвергаются токсическому воздействию, после чего оценивается состояние их организма. Минимальная доза или концентрация вещества, которая вызывает отклонение изучаемых показателей жизнедеятельности организма от физиологической нормы при длительном воздействии, называется порогом хронического токсического действия (Limch, мг/м3).
Расчет
Критерии потенциальной опасности:
КВИО (коэффициент возможности ингаляционного отравления) – отношение насыщенной концентрации вредного вещества в воздухе при 20 С к средней смертельной концентрации вещества в воздухе (CL50, мг/м3).
Критерии реальной опасности:
Зона острого действия - отношение средней смертельной концентрации (CL50, мг/м3) к пороговой концентрации при однократном воздействии (Limac, мг/м3);
Зона хронического действия – отношение пороговой концентрации при однократном воздействии (Limac, мг/м3) к пороговой концентрации при хроническом воздействии (Limch, мг/м3).

## Slide 10
ГОСТ 12.1.005-88
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
8 ч
8 ч
8 ч
8 ч
8 ч
+1 ч
Не более 41 часа в неделю!
Отклонений в состоянии здоровья нет!
При работе в течение
Значения ПДК приведены в ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
ГОСТ 12.1.007-76
«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»
ссылается на при определении понятия ПДК

## Slide 11
В Российской Федерации принята официальная классификация опасности вредных веществ по степени воздействия на организм человека.
Вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности:
1 – вещества чрезвычайно опасные;
2 – вещества высокоопасные;
3 – вещества умеренно опасные;
4 – вещества малоопасные.
Показатель | Нормы для класса опасности |  |  | 
 | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | менее 0,1 | 0,1 – 1,0 | 1,1 – 10 | более 10,0
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | менее 15 | 15 – 150 | 151 – 5000 | более 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | менее 100 | 100 – 500 | 501 – 2500 | более 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | менее 500 | 500 – 5000 | 5001 – 50000 | более 50000
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) | более 300 | 300-30 | 29 – 3 | менее 3
Зона острого действия | менее 6 | 6,0 – 18,0 | 18,1– 54,0 | более 54,0
Зона хронического действия | более 10 | 10,0 – 5,0 | 4,9 – 2,5 | менее 2,5
Каждое вещество относится к классу опасности по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.
ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия, которые устанавливаются путем расчета по физико-химическим свойствам или интерполяцией и экстраполяцией в рядах, близких по строению соединений или показателям острой опасности.
ОБУВ должны пересматриваться каждые три года после их утверждения, с учетом накопленных данных о состоянии здоровья работающих и условий труда или заменяются ПДК.
Пересматриваются каждые 3 года!
МУ: http://docs.cntd.ru/document/675400120

## Slide 12
ГОСТ 12.0.003-2015 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
ГОСТ устанавливает:
понятийную и терминологическую систему опасных и вредных факторов производственной среды и трудового процесса;
основы и содержание классификации опасных и вредных производственных факторов;
особенности разработки стандартов Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) на требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов.
В частности в стандарте дана классификация ХИМИЧЕСКИХ факторов производственной среды.

## Slide 13
Классификация производственных факторов
химической природы
По критерию опасного и (или) вредного воздействия на организм работающего химические вещества подразделяют:
на непосредственно действующие на организм работающего как опасные и вредные производственные факторы химической природы действия;
косвенно действующие на организм работающего как опасные и вредные производственные факторы физической природы действия, обусловленные свойствами этих химических веществ воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т.п.
2. Для целей разработки средств защиты выделяют отдельные группы химических веществ, связанных с химической продукцией и специфично воздействующих на человека:
вещества, обладающие острой токсичностью по воздействию на организм;
вещества, вызывающие поражение (некроз/омертвление или раздражение) кожи;
вещества, вызывающие серьезные повреждения или раздражение глаз;
мутагенные вещества;
канцерогенные вещества;
сенсибилизирующие (аллергенные) вещества;
вещества, воздействующие на функцию воспроизводства;
вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) системы при однократном воздействии;
вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) системы при многократном или продолжительном воздействии;
вещества, представляющие опасность при аспирации.

## Slide 14
По характеру результирующего химического воздействия на организм человека химические вещества подразделяют на:
сенсибилизирующие
(аллергены)
токсические (ядовитые)
раздражающие
мутагенные
канцерогенные
тератогенные
Классификация веществ по типу воздействия
Многие из них обладают одновременно несколькими вредными свойствами, и прежде всего в той или иной мере токсическими, поэтому понятие «вредные вещества» нередко отождествляется с «токсическими веществами», «ядами» независимо от наличия в них других свойств.

## Slide 15
Токсические (ядовитые)
вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы: нервную, мышечную (судороги), кровеносную и др.;
взаимодействующие с гемоглобином крови, вызывающие патологические изменения печени и почек.
CxHy
H2S
HCN
C6H6
…
…
Практически все вредные вещества обладают токсическим действием!

## Slide 16
Раздражающие
агрессивные вещества и препараты, которые при мгновенном, длительном или повторяющемся контакте с живыми тканями могут их разрушить.
кислоты
щелочи
Cl2
NH3
…
NxOy
COCl2
SO2
…
Наиболее чувствительны к воздействию:
слизистые оболочки;
дыхательные пути.

## Slide 17
Раздражающие
кислоты
щелочи
Cl2
NH3
ароматика
NxOy
Бензин, керосин и др. продукты переработки нефти
SO2
H2S
Верхние дыхательные пути
Кожные покровы
Глубокие дыхательные пути
дерматит
экзема
Обезжиривание и осушение кожи

## Slide 18
Аллергены
соединения, повышающие чувствительность организма к химическим веществам, а в производственных условиях приводящие к аллергическим заболеваниям.
  … C6H5NH2 карбонилы Ni, HCOH пыль R-NO …
Наиболее сильные проявления промышленной аллергии связаны с бронхиальной астмой.
Аллергия на различные химические вещества может выражаться в немедленной реакции:
слезотечение
высыпание
отек
отек Квинке
конъюнктивит
зуд
кашель
или
в реакции замедленного типа:
дерматит
экзема
Fe, Co
При каждом повторном даже кратковременном контакте эффект действия на человека увеличивается, приводя к астматическим явлениям, кожным реакциям, изменениям состава крови.

## Slide 19
Канцерогены
увеличивают вероятность возникновения у человека доброкачественной или злокачественной опухоли.
бензпирен
асбест
соединения Ni
R-NO
…
…
СанПиН 1.2.2353-08

## Slide 20
СанПиН 1.2.2353-08

## Slide 21
СанПиН 1.2.2353-08

## Slide 22
ГОСТ 9805-84
https://www.sespel.com/about/technical-info/khimicheskie-veshchestva/izopropanol-spirt-izopropilovyy-oon-1219-un1219/

## Slide 23
Мутагены
приводят к нарушениям генетического кода, причем эти нарушения могут проявиться спустя длительное время и сказаться на следующих поколениях
соединения Pb и Hg
…
этиленимин
C6H6
нафтилфенол
ГОСТ Р 57454-2017
http://docs.cntd.ru/document/1200145233
HCOH
…
Снижение иммунитета;
Раннее старение;
Развитие заболеваний;
Воздействие на потомство первого, второго, третьего поколений.
п.п. 4.7.

## Slide 24
Влияющие на репродуктивную функцию, в т.ч. тератогенные
Тератогенные - вызывают стойкие структурные, функциональные и биохимические изменения в период развития зародыша или плода, приводящие к порокам развития или уродствам
H3BO3
NH3
…
фталевый ангидрид
…
C6H6
CxHyClz

## Slide 25
По избирательному патологическому действию

## Slide 27
Производственной пылью называются находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны твердые частицы размером от нескольких десятков до долей микрометра. Пыль принято также называть аэрозолем, имея в виду, что воздух – дисперсная среда, а твердые частицы – дисперсная фаза.
Производственную пыль классифицируют:
по происхождению;
по способу образования;
по размерам частиц.

## Slide 28
По происхождению (качественному составу):
По способу образования:
аэрозоли дезинтеграции;
аэрозоли конденсации.
По дисперсности:
видимая > 10 мкм;
быстро выпадает
10 мкм > микроскопическая > 0,25 мкм;
медленно выпадает
ультрамикроскопическая < 0,25 мкм.
длительно витающая в воздухе по законам броуновского движения

## Slide 29
Вдыхание пыли может вызвать такие заболевания, как бронхит, пневмокониоз или развитие общих реакций (интоксикация, аллергия).
Основным профессиональным заболеванием на предприятиях с повышенным пылевыделением являются пневмокониозы.
Пневмокониоз – это фиброзное заболевание легких, связанное с воздействием на них вдыхаемой пыли.
Название большинства пневмокониозов определяется химическим составом накапливающейся пыли. Например, силикоз, вызван действием диоксида кремния; силикатоз – действием силикатов (асбестоз, талькоз, каолиноз), металлокониоз – действием пыли металлов и их оксидов (сидероз (Fe), алюминоз).

## Slide 30
Действие вредных веществ
Положительный синергизм
(потенцирование)
Независимое действие
Однонаправленное действие
(аддитивное)
Комбинированное действие (совместное)
Отрицательный синергизм
(антагонизм)
пары бензола и раздражающие газы действуют на разные органы и системы
при совместном действии оксида углерода и оксидов азота, алкоголя и ртути или анилина
сернистый ангидрид и хлор, сернистый газ и аммиак, аммиак и углекислый газ
наркотическое действие смеси углеводородов

## Slide 31
Факторы, определяющие действие ядов на организм
Метеорологические условия окружающей среды
Количество
веществ и их токсичность
Длительность поступления
Химическая структура
Физико-химические свойства
Пол, возраст, индивидуальная чувствительность

## Slide 32
Факторы, определяющие действие ядов на организм
Количество
веществ и их токсичность
Длительность поступления
Токсодоза:
Ct50 – токсодоза, (мг*мин/л);
C – концентрация токсиканта, (мг/л);
τ – время экспозиции, (мин).
Вещество | PCt50 | LCt50
Хлор | 0,6 | 6,0
Аммиак | 15,0 | 150
Фтористый водород | 4,0 | 7,5
Цианистый водород | 1,5 | 0,75
Сероводород | 5,0 | 30,0

## Slide 33
Факторы, определяющие действие ядов на организм
Химическая структура
    токсичность органических соединений увеличивается с увеличением числа ненасыщенных связей;
токсичность линейных молекул выше, чем токсичность их изомеров;
при уменьшении количества радикалов, отходящих от циклических углеводородов токсичность растет (пары этилциклогексана более токсичны, чем пары диметилциклогексана);
циклические соединения более токсичны, чем алифатические; - цис-изомеры более токсичны, чем транс-изомеры;
гомологи алифатических соединений с большей длиной цепи обладают большей токсичностью (правило Ричардсона);
введение в молекулу гидроксильных групп уменьшает токсичность соединения;
введение в органическую молекулу галогенов, амино- и нитрогрупп также обычно усиливает токсичность веществ.
Менее токсичное
Более токсичное
CH3-CH2-CH2-CH3 < CH2=CH-CH2-CH3 < CH2=CH-CH=CH2 < CH≡C-CH=CH2
< CH3-CH2-CH2-CH3
<
CH3-CH2-CH2-CH3 <
CH3-CH3 < CH3-CH2-CH3 < CH3-CH2-CH2-CH3 < CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
<
<
CH3-CH2-CH2-CH3 <

## Slide 34
Факторы, определяющие действие ядов на организм
Физико-химические свойства
    Некоторые химические вещества могут всасываться в кровь через кожные покровы благодаря хорошей растворимости в поту и жировом покрове (углеводороды, ароматические амины, соединения анилина, бензола, эфиров).
    В основном всасывание вредных веществ из желудочно-кишечного тракта происходит через кишечник. Однако на пути к кишечнику вредные вещества могут обезвреживаться кислой средой желудка, сорбироваться пищевыми веществами и проходить через печеночный барьер. Печень является одним из наиболее активных органов, участвующих в обезвреживании вредных веществ, но при этом она сама становится объектом приложения действия вредных веществ.
    Наиболее важным физическим свойством веществ, с точки зрения токсикологии, является их растворимость. Статистика профессиональных заболеваний показывает, что большинство промышленных отравлений связано с проникновением вредных веществ через органы дыхания. Легче всего из легких в кровь попадают вещества, обладающие хорошей растворимостью в воде, близкой к растворимости в крови.
    Растворимость пыли в воде и тканевых жидкостях может иметь и положительное и отрицательное значение. Если пыль не токсична и действие ее на ткань сводится к механическому раздражению, то хорошая растворимость такой пыли – благоприятный фактор, который способствует быстрому удалению ее из легких. В случае токсичной пыли хорошая растворимость сказывается отрицательно, так как в этом случае токсичные вещества попадают в кровь.

## Slide 35
Факторы, определяющие действие ядов на организм
    Влияние пола в формировании токсического эффекта не является однозначным. К одним веществам более чувствительны женщины, к другим - мужчины. Отмечается большая чувствительность женского организма к действию некоторых органических растворителей, например, бензола. Установлено, что во время беременности опасность отравления повышается и отмечаются более тяжелые его формы. Некоторые вредные вещества, например соединения бора, обладают избирательной токсичностью в отношении гонад (половых органов) мужского организма.
    Влияние возраста на проявление токсического действия неодинаково: одни вещества более токсичны для молодых, другие – для пожилых людей. Организм подростков в 2 – 3 раза, а иногда и более чувствителен к воздействию вредных веществ, чем организм взрослых работников.
Пол, возраст, индивидуальная чувствительность

## Slide 36
Факторы, определяющие действие ядов на организм
Метеорологические условия окружающей среды
    Изменение температуры, как правило, усиливает и ускоряет действие вредных веществ. Это объясняется нарушением терморегуляции (учащением дыхания и ускорением кровообращения). Например, повышение температуры усиливает возможность отравления соединениями бензола, окисью углерода, парами ртути, хлорофоса.
    Влажность воздуха повышает опасность отравлений, особенно раздражающими газами.
    Физическое напряжение обычно сопровождается усилением легочной вентиляции и кровообращения. В таких условиях количество вредных веществ, поступающих в организм через органы дыхания, увеличивается, что способствует развитию интоксикации.
    Производственный шум усиливает токсический эффект вредных веществ и ускоряет их воздействие. Это доказано для окиси углерода, стирола, алкилнитритов, аэрозоля борной кислоты, нефтяных газов и других веществ.
R-ONO

## Slide 37
Защита воздушной среды рабочей зоны от загрязнений
Notes: Благодарим за внимание!

## Slide 38
Для защиты используют:
рациональное размещение источников вредных выбросов по отношению к рабочим местам, а также совершенствование источника опасности
экобиозащитная техника (вытяжная вентиляция, системы рассеивания выбросов, местные отсосы, туманоуловители, газо-, пылеуловители)
средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и спецодежда
контроль за состоянием воздушной среды в зоне пребывания человека и лечебно-профилактические мероприятия
удаление источников загрязнения от РМ
герметизация или минимизация выбросов технологического оборудования
замена токсичных веществ менее токсичными
Notes: Благодарим за внимание!

## Slide 39
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
СП устанавливает:
общие требования к системам вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления производственных зданий и сооружений
Например
7.1.21 Очистка воздуха от пыли в системах механической вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать содержание пыли в подаваемом воздухе не более:
а) ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов - при подаче его в помещения жилых и общественных зданий;
б) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны - при подаче его в помещения производственных и административно-бытовых зданий;
в) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны для частиц пыли размером не более 10 мкм - при подаче его в кабины крановщиков, посты управления, зону дыхания работающих, а также при воздушном душировании.

## Slide 40
Количество вентиляционного воздуха рассчитывают по кратности воздухообмена (K, ч-1), которая показывает, сколько раз в течение часа воздух в помещении полностью заменяется.
Значения кратности воздухообмена производственных помещений, как правило, изменяются в диапазоне от 3 до 10 ч-1
где L – объем воздуха, затрачиваемого на вентиляцию помещения, м3/ч;
Vп – объем вентилируемого помещения, м3
Кратность воздухообмена

## Slide 41
Чтобы не было необходимости использовать СИЗОД…
… должна эффективно работать приточно-вытяжная вентиляция.
Классификация вентиляции по назначению
приточная;
вытяжная;
приточно-вытяжная.

## Slide 42
Классификация вентиляции по способу перемещения воздуха:
естественная
механическая
смешанная
аэрация (организованная);
инфильтрация (неорганизованная);
вентиляторы;
эжекторы;

## Slide 43
Схема аэрации промышленного здания

## Slide 46
Для увеличения эффективности аэрации на конце вытяжной трубы устанавливают насадки – дефлекторы. Дефлектор состоит из цилиндрической обечайки, в которой создается разряжение, а значит и тяга, при обтекании ее ветровым потоком, что увеличивает скорость движения воздуха в вентиляционных каналах. Дефлекторы увеличивают эффективность вентиляции на 15-20 %, их можно увидеть на крышах многих промышленных и жилых зданий.
Схема дефлектора ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института):
1 – патрубок; 2 – диффузор; 3 – цилиндрическая обечайка; 4 – козырек защиты от осадков

## Slide 47
Механическая вентиляция бывает общеобменной, местной, комбинированной (одновременное использование общеобменной и местной вентиляции) и аварийной.
Устройство местной вентиляции:
а – бортовые отсосы (1 – однобортовой; 2 – двухбортовой); б – угловой боковой отсос; в – отсос от рабочих столов; г – вытяжные шкафы (1 – с верхним отсосом; 2 – нижним отсосом); д – вытяжные зонты (1 – прямой; 2 – наклонный)

## Slide 48
Защита воздушной среды от загрязнений.
Применение того или иного типа пылеулавливающих установок зависит от концентрации примесей в воздухе, плотности, дисперсности пыли и др. По дисперсности пыли делятся на пять групп:
I — очень крупнодисперсная пыль с диаметром частиц d50> 140 мкм:
II — крупнодисперсная пыль с d50 = 40... 140 мкм;
III — среднедисперсная пыль с d50= 10... 40 мкм;
IV — мелкодисперсная пыль cd50= 1... 10 мкм;
V — очень мелкодисперсная пыль с rf50< 1 мкм (dx — медианный размер частиц, при котором доли частиц крупнее и мельче d50 равны).
В случае если производственные процессы сопровождаются большим пылевыделением, используют более сложный тип местной вентиляции – аспирацию. Аспирация отличается от вентиляции большей скоростью воздуха в воздуховодах, отсутствием горизонтальных участков воздуховодов (все воздуховоды вертикальные или под углом 45 – 60° горизонту), а также тем, что аспирационные системы делают максимально короткими. Эти отличия позволяют избежать оседания и скопления пыли в воздуховодах.

## Slide 49
Циклонный пылеуловитель
1-входной патрубок, 2-выходной
патрубок, 3-корпус циклона, 4-бункер,
5-пылепровод.
Скруббер Вентури
Широкое применение для очистки газов и воздуха от мелкодисперсной пыли с диаметром частиц, превышающим 0,3…1,0 мкм, а также для очистки от пыли взрывоопасных и имеющих высокую температуру газов нашли мокрые пылеуловители.

## Slide 50
В различных отраслях промышленности для очистки газовоздушных смесей от взвешенных в них частиц пыли и тумана используются электрофильтры.
а-общий вид, б-схема расположения электродов, 1-бункер пыли, 2,3-осадительные и коронирующие электроды, 4-решетка, 5,7-встряхивающий механизм, 6-токопроводящее устройство, 8-корпус.

## Slide 51
В ряде отраслей широкое распространение получили методы термической нейтрализации вредных примесей.
Эти методы имеют следующие достоинства: небольшие габариты оборудования; высокая эффективность обезвреживания; простота обслуживания; низкая себестоимость очистки; наличие противопожарной автоматики и др.
Каталитическое окисление выгодно отличается от термического кратковременностью протекания процесса (иногда доли секунды), что позволяет значительно уменьшить габаритные размеры реактора.
Методы физико-химической очистки применяют для удаления газообразных примесей.

## Slide 52: Средства защиты работающих

## Slide 53
Из истории создания СИЗОД
Один из первых крупнейших случаев применения боевых отравляющих веществ произошел 22 апреля 1915 года, когда немецкие войска распылили около 168 т хлора на позициях вблизи бельгийского города Ипр (Бельгия).
Распыление отравляющего газа по ветру в сторону противника
В результате этой химической атаки погибло около 5 тысяч человек, еще 10 тысяч человек получили серьезные повреждения глаз, легких и других внутренних органов.
Ослепленная хлором группа французских солдат

## Slide 54
История применения химического оружия
В 1915 году, проведя множество экспериментов на себе, Зелинский и его помощники смогли выявить нужные абсорбирующие вещества для создания противогаза, усовершенствовав активированный уголь.
К ноябрю 1915 года было уже совершенно ясно, что активированный уголь является лучшим средством для защиты от ядовитых газов. В первых числах февраля 1916 года защитные свойства противогаза демонстрировались царю.
Противогаз Зелинского-Кумманта
Угль
Складчатый фильтр

## Slide 56
Газоопасные работы внутри емкостей
Несмотря на предварительную промывку, пропарку и продувку емкостей инертным газом и воздухом при проведении газоопасных работ работникам запрещается дышать воздухом, находящемся в емкости (даже с использованием фильтрующих противогазов)!
Шланговые противогазы.
Кислородно-изолирующие противогазы.
Воздушные изолирующие аппараты.
В связи с этим следует применять

## Slide 58: Средства индивидуальной защиты населения

## Slide 60: Спасибо за внимание!
Notes: Благодарим за внимание!