## Slide 1
Безопасность жизнедеятельности
Лекции 6-7
доцент кафедры ТСБ, к.т.н.
Шушпанов Александр Николаевич
Физические факторы на рабочих местах
Notes: Титульный слайд.

## Slide 2
СанПиН 1.2.3685-21
температура
влажность
скорость движения воздуха
тепловое излучение и температура поверхностей
Микроклимат
Шум, ультразвук, инфразвук, вибрация
ЭМП и ЭМИ
Лазерное и ультрафиолетовое излучение
Освещение
Физические факторы

## Slide 3
СанПиН 1.2.3685-21
Шум и вибрация
Шум и вибрация
Раздел: Физические факторы

## Slide 4
Многочисленными исследованиями доказано, что шум снижает производительность труда на промышленных предприятиях на 30%, повышает опасность травматизма, приводит к развитию заболеваний. В структуре профессиональных заболеваний в РФ примерно 17% приходится на заболевания органа слуха.

## Slide 5
Схематическое изображение акустических колебаний:
λ – длина волны; P – звуковое давление
Частота характеризует количество колебаний давления в данной точке пространства за одну секунду и измеряется в герцах (Гц). Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале частот от 16 до 20000 Гц. Колебания с частотой ниже 16 Гц (инфразвуки) и с частотой выше 20000 Гц (ультразвуки) не воспринимаются органами слуха. Повышение частоты в слышимом диапазоне воспринимается человеческим ухом как повышение тональности.
Звуковое давление, при котором человеческое ухо начинает испытывать болевое ощущение, называется порогом болевого ощущения и составляет P = 2.102 Па при частоте 1000 Гц.
Звуковое давление, при котором человеческое ухо только начинает воспринимать звуки, называется порогом слышимости и составляет P = 2.10-5 Па при частоте 1000 Гц.
Введение в акустику
Основные характеристики звуковых волн:
I – интенсивность звука, Вт/м2, P – звуковое давление, Па;
λ – длина волны, м;
f – частота колебаний, Гц;
T – период колебаний, с

## Slide 6
Давление отличается в 10 000 000 раз
P = 2*10-5 Па L = 0 Дб
P = 2*10-4 Па L = 20 Дб
P = 2*10-3 Па L = 40 Дб
P = 2*10-2 Па L = 60 Дб
P = 2*10-1 Па L = 80 Дб
P = 2 Па L = 100 Дб
P = 2*101 Па L = 120 Дб
P = 2*102 Па L = 140 Дб
порог болевого ощущения:
P = 2.102 Па
порог слышимости:
P = 2.10-5 Па
При:
Звуковое давление
Уровень звукового давления
Согласно биологическому закону Вебера-Фехнера, выражающего связь между изменением интенсивности
раздражителя и силой вызванного ощущения, реакция организма прямо пропорциональна относительному приращению раздражителя.
0 дБ
140 дБ

## Slide 7
Обычно параметры шума и вибраций оценивают в октавных полосах.
За ширину полосы принята октава, т.е. интервал частот, в котором высшая частота ƒ2 в два раза больше низшей ƒ1.
В качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берут среднегеометрическую частоту.
11,4
Частотный диапазон, Гц
22,4
45
90
180
355
710
1400
2800
5600
11200
граничные частоты октавных полос
октава
октава
октава
октава
октава
октава
октава
октава
октава
октава
16
31
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
среднегеометрические частоты октавных полос
характеристика октавной полосы

## Slide 8
Слуховой диапазон человека
L = 0 Дб
L = 20 Дб
L = 40 Дб
L = 60 Дб
L = 80 Дб
L = 100 Дб
L = 120 Дб
L = 140 Дб
Уровень звукового давления
Слышим на частоте:
От 1000 до 6000 Гц
125 Гц
40 Гц

## Slide 9
Кривые равной громкости (кривые Флетчера-Мэнсона)
Фон – единица уровня громкости звука. Численно равен уровню звукового давления на частоте 1000 Гц.
Увеличение уровня шума на 10 фон физиологически соответствует удвоению его раздражающего действия.

## Slide 10
Профессиональный шумомер Экофизика-110А
Уровень звукового давления измеряется шумомером.
Шумомеры должны состоять из измерительного микрофона, электрической цепи с корректирующими фильтрами и измерительного прибора с временными характеристиками.
Диафрагма микрофона реагирует на изменения давления воздуха, вызванные звуковыми волнами, в результате чего генерируются электрические сигналы.
вносят поправки на восприимчивость звука человеческим ухом на разных частотах.
При этом учитывают, что чем громче звук, тем меньше уровень звука (дБ) отклоняется от значения при 1000 Гц.

## Slide 11
Применяются корректирующие фильтры для частотных характеристик A, B, C и D.
Частотные характеристики шумомера А, В, С соответствуют кривым равной громкости, т.е. характеристикам чувствительности человеческого уха, вследствие чего показания шумомера отвечают субъективному восприятию уровня громкости шумов.
Номинальная частота, Гц | Относительная частотная характеристика шумомера, дБ |  |  | 
 | А | B | С | D
10 | -70,4 | -38,2 | -14,3 | -26,6
12,5 | -63,4 | -33,2 | -11,2 | -24,6
16 | -56,7 | -28,5 | -8,5 | -22,6
20 | -50,5 | -24,2 | -6,2 | -20,6
25 | -44,7 | -20,4 | -4,4 | -18,7
31,5 | -39,4 | -17,1 | -3 | -16,7
40 | -34,6 | -14,2 | -2 | -14,7
50 | -30,2 | -11,6 | -1,3 | -12,8
63 | -26,2 | -9,3 | -0,8 | -10,9
80 | -22,5 | -7,4 | -0,5 | -9
100 | -19,1 | -5,6 | -0,3 | -7,2
125 | -16,1 | -4,2 | -0,2 | -5,5
160 | -13,4 | -3 | -0,1 | -4
200 | -10,9 | -2 | 0 | -2,6
250 | -8,6 | -1,3 | 0 | -1,6
315 | -6,6 | -0,8 | 0 | -0,8
400 | -4,8 | -0,5 | 0 | -0,4
500 | -3,2 | -0,3 | 0 | -0,3
630 | -1,9 | -0,1 | 0 | -0,5
800 | -0,8 | 0 | 0 | -0,6
1000 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 0,6 | 0 | 0 | 2
1600 | 1 | 0 | -0,1 | 4,9
2000 | 1,2 | -0,1 | -0,2 | 7,9
2500 | 1,3 | -0,2 | -0,3 | 10,4
3150 | 1,2 | -0,4 | -0,5 | 11,6
4000 | 1 | -0,7 | -0,8 | 11,1
5000 | 0,5 | -1,2 | -1,3 | 9,6
6300 | -0,1 | -1,9 | -2 | 7,6
8000 | -1,1 | -2,9 | -3 | 5,5
10000 | -2,5 | -4,3 | -4,4 | 3,4
12500 | -4,3 | -6,1 | -6,2 | 1,4
16000 | -6,6 | -8,4 | -8,5 | -0,7
20000 | -9,3 | -11,1 | -11,2 | -2,7
Частотная характеристика:
А - соответствует кривой малой громкости (40 фон);
В - средней громкости (70 фон);
С - большой громкости (100 фон);
D - характеристика, используемая при измерении шумов самолетов.

## Slide 12
Применяются корректирующие фильтры для частотных характеристик A, B, C и D.
Частотные характеристики шумомера А, В, С соответствуют кривым равной громкости, т.е. характеристикам чувствительности человеческого уха, вследствие чего показания шумомера отвечают субъективному восприятию уровня громкости шумов.
Номинальная частота, Гц | Относительная частотная характеристика шумомера, дБ |  |  | 
 | А | B | С | D
10 | -70,4 | -38,2 | -14,3 | -26,6
12,5 | -63,4 | -33,2 | -11,2 | -24,6
16 | -56,7 | -28,5 | -8,5 | -22,6
20 | -50,5 | -24,2 | -6,2 | -20,6
25 | -44,7 | -20,4 | -4,4 | -18,7
31,5 | -39,4 | -17,1 | -3 | -16,7
40 | -34,6 | -14,2 | -2 | -14,7
50 | -30,2 | -11,6 | -1,3 | -12,8
63 | -26,2 | -9,3 | -0,8 | -10,9
80 | -22,5 | -7,4 | -0,5 | -9
100 | -19,1 | -5,6 | -0,3 | -7,2
125 | -16,1 | -4,2 | -0,2 | -5,5
160 | -13,4 | -3 | -0,1 | -4
200 | -10,9 | -2 | 0 | -2,6
250 | -8,6 | -1,3 | 0 | -1,6
315 | -6,6 | -0,8 | 0 | -0,8
400 | -4,8 | -0,5 | 0 | -0,4
500 | -3,2 | -0,3 | 0 | -0,3
630 | -1,9 | -0,1 | 0 | -0,5
800 | -0,8 | 0 | 0 | -0,6
1000 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 0,6 | 0 | 0 | 2
1600 | 1 | 0 | -0,1 | 4,9
2000 | 1,2 | -0,1 | -0,2 | 7,9
2500 | 1,3 | -0,2 | -0,3 | 10,4
3150 | 1,2 | -0,4 | -0,5 | 11,6
4000 | 1 | -0,7 | -0,8 | 11,1
5000 | 0,5 | -1,2 | -1,3 | 9,6
6300 | -0,1 | -1,9 | -2 | 7,6
8000 | -1,1 | -2,9 | -3 | 5,5
10000 | -2,5 | -4,3 | -4,4 | 3,4
12500 | -4,3 | -6,1 | -6,2 | 1,4
16000 | -6,6 | -8,4 | -8,5 | -0,7
20000 | -9,3 | -11,1 | -11,2 | -2,7
Частотная характеристика:
А - соответствует кривой малой громкости (40 фон).

## Slide 13
утратил силу
действует

## Slide 14
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
В том числе виброакустических факторов:
шум;
инфразвук;
ультразвук;
вибрация.
Шум - беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков.

## Slide 15
Классификация шумов по характеру спектра:
Широкополосным называется шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы.
Тональным называется шум, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона. Тональность шума устанавливается измерением уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах частот, когда превышение уровня в одной полосе по сравнению с соседними составляет не менее чем 10 дБ.

## Slide 16
Существует классификация шумов по временным характеристикам.
В этой связи необходимо отметить наличие стандартных временных коррекций в шумомерах:
- S (SLOW) (медленно, ф = 1 с);
- F (FAST) (быстро, ф = 125 мс);
- I (IMPULSE) (импульс, ф = 40 мс),
где ф – время усреднения показаний уровней звукового давления.
Leq – эквивалентный уровень звукового давления за время измерения.

## Slide 17
По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные и непостоянные
Непостоянный шум - шум, не удовлетворяющий условиям постоянного шума.
Постоянный шум - шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера "медленно". S – Slow.

## Slide 18
Непостоянный шум:
помимо колеблющегося во времени
Прерывистый – уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более.
Импульсный – состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках шумомера «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБА.

## Slide 19
Гигиеническими нормативами, используемыми для оценки уровней воздействия шума на
рабочих местах, являются (как и в СанПиН 2016 года):
- эквивалентный уровень звука (Leq) (дБА), уровень воздействующий на
работающего за рабочую смену (измеренный или рассчитанный относительно 8 ч рабочей смены);
- максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I (LpA max) - наибольшая величина уровня звука, измеренная на заданном интервале времени со стандартной временной коррекцией;
- пиковый корректированный по С уровень звука (LpC peak), дБС - взвешенное наибольшее значение за время измерений.
Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах, является 80 дБА;
Максимальными уровнями звука А, измеренными с временными коррекциями
S и I, являются 110 дБА и 125 дБА соотв;
Пиковым корректированным по С уровнем звука (LpC peak), дБС является 137 дБС.

## Slide 20
По показателям тяжести трудового процесса работа может относиться к следующим классам условий труда:
оптимальным (при легкой физической нагрузке);
допустимым (при средней физической нагрузке);
вредным класса 3.1 (при тяжелом труде 1-й степени);
вредным класса 3.2 (при тяжелом труде 2-й степени).
Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА не допускаются
Категории напряженности трудового процесса | Категории тяжести трудового процесса |  | 
 | легкая и средняя физическая нагрузка | тяжелый труд 1-й степени | тяжелый труд 2-й степени
Напряженность легкой и средней степени | 80 | 75 | 75
Напряженный труд 1-й степени | 70 | 65 | 65
Напряженный труд 2-й степени | 60 | — | —
Напряженный труд 3-й степени | 50 | — | —
Предельно допустимые эквивалентные уровни звука на рабочих местах, дБА
СанПиН 2016 года
По показателям напряженности трудового процесса работа может относиться к следующим КУТ:
оптимальным (при напряженности легкой степени);
допустимым (при напряженности средней степени);
вредным класса 3.1 (при напряженном труде 1-й степени);
вредным класса 3.2 (при напряженном труде 2-й степени);
вредным класса 3.3 (при напряженном труде 3-й степени).
Notes: Про 85 дБА было в СанПиН 2016 года, но исключено в СанПиН 2021 года.
Про зависимость от напряженности и тяжести в СанПиН 2021 года нет, но в руководстве по определению КУТ есть. (уже вроде отменено).

## Slide 21
Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории
Таблица 5.35
https://docs.cntd.ru/document/573500115

## Slide 22
Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного (МВПС) и специального самоходного подвижного состава (ССПС)
Таблица 5.65
https://docs.cntd.ru/document/573500115

## Slide 23
Механические колебания, вибрация
Вибрация - это сложные механические колебания, возникающие при периодическом смещении центра тяжести или изменении формы твердого тела.
По способу передачи человеку, вибрацию подразделяют на общую и локальную.
По источнику возникновения, вибрацию подразделяют:
Транспортную (при движении машин);
Транспортно-технологическую (при совмещении движения с технологическим процессом);
Технологическую (при работе стационарных машин).
Вибрация характеризуется:
частотой f (Гц); амплитудой (мм);
скоростью (м/с); ускорением (м/с2).

## Slide 24
Весь диапазон частот вибраций разбивается на октавные полосы, верхняя fв и нижняя fн частоты которых связанны соотношением fв = 2fн:
(1,2,4,8,16,32,63,125,250,500,1000 Гц)
Уровень вибрации - логарифмическое отношение значения параметра к опорному или пороговому его значению.
Уровень виброскорости:
Уровень виброускорения:
опорные значения:

## Slide 25
Направление координатных осей при действии общей вибрации

## Slide 27
Классы условий труда в зависимости от уровней шума и вибрации

## Slide 28
Временное снижение слуховой чувствительности называется адаптацией слуха!
Воздействие на человека шума и вибрации
Шум

## Slide 29
Воздействие на человека шума и вибрации
Вибрация

## Slide 30
Звукопоглотители различных конструкций
Материалы: ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно, минеральная вата, древесноволокнистые и минераловатные плиты, акустическая штукатурка
Звукоизоляция. Для снижения уровня шума до допустимых значений применяют звукоизоляцию. Снижение шума достигается за счет уменьшения интенсивности прямого звука путем установки ограждений, кабин, кожухов, экранов.
Защита от шума

## Slide 31
Глушители. Снижение аэродинамического шума вентиляционных и газодинамических установок достигается в основном звукоизоляцией источника или применением глушителей, которые устанавливают на воздуховодах, всасывающих трактах, магистралях выброса и перепуска воздуха.
Средства индивидуальной защиты. Когда невозможно уменьшить шум до допустимых величин средствами коллективной защиты, используют средства индивидуальной защиты (вкладыши, наушники, шлемы). Основное их назначение – защитить ухо человека от проникновения в него звука.
Вкладыши – мягкие тампоны из ультратонкого волокна, иногда пропитанные смесью воска и парафина, вставляемые в слуховой канал. Вкладыши – это самые дешевые и компактные средства защиты от шума, но не достаточно эффективные (снижение шума на 5 – 20 дБ).
Наушники плотно облегают ушную раковину и удерживаются дугообразной пружиной. Их эффективность изменяется от 7 дБ на частоте 125 Гц до 38 дБ на частоте 8000 Гц.
Шлемы применяют при воздействии шумов очень высоких уровней (более 120 дБ). Они закрывают всю голову человека, т.к. при таких уровнях шума он проникает в мозг не только через ухо, но и непосредственно через черепную коробку. В этих случаях помимо шлема применяют также противошумные костюмы, закрывающие голову и тело человека.

## Slide 32
Снижение виброактивности источника. К эффективным средствам снижения виброактивности источника
относятся следующие способы защиты от вибрации: балансировка вращающихся частей машин; уменьшение
зазоров в соединениях; повышение точности изготовления деталей; замена металлических деталей механизмов
на пластмассовые с высокими демпфирующими свойствами.
Отстройка от резонансных частот. Для изменения собственной частоты механической системы изменяют ее массу или жесткость за счет введения ребер жесткости.
Вибропоглощение (вибродемпфирование). Это метод виброзащиты, когда снижение вибрации происходит за счет рассеяния энергии механических колебаний в результате необратимого преобразования ее в тепловую при деформациях, возникающих в материале, из которого изготовлена конструкция, и в местах соединения ее элементов. Этот метод действенен при распространении вибраций по тонкостенным металлическим конструкциям машин и воздуховодов. Вибропоглощающие покрытия делают из резины, пластмасс, асбокартона с толщиной в 2 – 3 раза большей толщины покрываемой конструкции.
Динамическое гашение колебаний это метод виброзащиты, заключающийся в присоединении к объекту виброзащиты дополнительных устройств с целью изменения его вибрационного состояния. Изменение вибрационного состояния объекта при этом может осуществляться как путем перераспределения колебательной энергии от объекта к гасителю, так и в направлении увеличения рассеяния энергии колебаний.
В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации используются: для рук – виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки; для ног – виброизолирующая обувь, стельки, подметки.
Опорный (а) и подвесной (б) варианты виброизоляции
Защита от вибрации

## Slide 33
СанПиН 1.2.3685-21
Микроклимат
температура
влажность
скорость движения воздуха
тепловое излучение и температура поверхностей
Микроклимат
Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней среды этих помещений, определяемый действующими на организм человека факторами: сочетанием температуры воздуха, оС; относительной влажности, %; скорости движения воздуха, м/с; интенсивности теплового облучения, Вт/м2; температуры поверхностей ограждающих конструкций (стены, пол, потолок, технологическое оборудование и т.д.), оС.

## Slide 35
Микроклимат предприятий, отклоняющийся от допустимых значений бывает:
охлаждающим
нагревающим
t < tдоп
t > tдоп

## Slide 36
1. Микроклимат производственных помещений в которых технология производства не связана со значительными тепловыделениями:
Микроклимат этих помещений в основном зависит от:
- климата местности;
- отопления;
- вентиляции.
2. Микроклимат производственных помещений со значительными тепловыделениями:
котельные,
кузнечные,
мартеновские и доменные печи,
хлебопекарни,
цеха сахарных заводов и др.
В горячих цехах большое влияние на микроклимат оказывает тепловое излучение нагретых и раскаленных поверхностей.
3. Микроклимат производственных помещений с искусственным охлаждением воздуха. К ним относятся различные холодильники.
4. Микроклимат открытой атмосферы, зависящий от климатических и погодных условий (например, сельскохозяйственные, дорожные и строительные работы).

## Slide 37
радиация
испарение
конвекция
при оптимальных условиях:
30 %
45 %
25 %
способность человеческого организма поддерживать постоянную температуру (36 – 37 С) при изменении параметров микроклимата и выполнении различной по тяжести работы

## Slide 38
Последствия дискомфортного микроклимата:
охлаждающего
нагревающего
t < tдоп
t > tдоп
тепловая гипертермия;
судорожная болезнь;
тепловой удар;
хронический перегрев
гипотермия;
воспалительные процессы;
плеврит;
бронхит;
острые респираторные заболевания;
ангина
Наибольший процент обморожений и даже смертей наблюдается при сочетании
низкой температуры воздуха;
высокой влажности;
большой подвижности воздуха.
Это объясняется тем, что влажный воздух лучше проводит тепло, а подвижность его увеличивает теплоотдачу конвекцией.
Тепловая гипертермия – это форма нарушения терморегуляции, возникающая в результате действия высокой температуры окружающей среды и/или нарушения процессов теплоотдачи организма. Проявляется резким повышением температуры тела выше нормы, обильным потоотделением, жаждой, учащением дыхания и пульса, головокружением.
Судорожная болезнь – болезнь, вызываемая длительным воздействием высокой температуры воздуха и теплового излучения, обусловленная изменениями водно-солевого обмена. Проявляется большой потерей пота, сильным сгущением крови, болезненностью и судорогами мышц конечностей и туловища.

## Slide 39
Последствия дискомфортного микроклимата:
охлаждающего
нагревающего
t < tдоп
t > tдоп
тепловая гипертермия;
судорожная болезнь;
тепловой удар;
хронический перегрев
гипотермия;
воспалительные процессы;
плеврит;
бронхит;
острые респираторные заболевания;
ангина
Наибольший процент обморожений и даже смертей наблюдается при сочетании
низкой температуры воздуха;
высокой влажности;
большой подвижности воздуха.
Это объясняется тем, что влажный воздух лучше проводит тепло, а подвижность его увеличивает теплоотдачу конвекцией.
Тепловой удар обычно возникает в условиях сочетания повышенной температуры и высокой влажности воздуха (80 – 100 %). Тепловой удар проявляется в виде легкой, средней и тяжелой форм течения. При легкой и средней форме пострадавший апатичен, температура его тела поднимается до 39 – 40 С, он испытывает головную боль, тошноту и рвоту. При тяжелой форме течения человек впадает в коматозное состояние, у него начинаются галлюцинации, учащенное дыхание, тахикардия, температура тела достигает 40 – 41 С.
Хронический перегрев является результатом длительного пребывания работающего в условиях микроклимата, характеризующегося температурой воздуха 26 – 28 С, влажностью более 80 % и скоростью движения воздуха 0,3 м/с. Проявляется в изменении функций центральной нервной системы, нарушении водно-солевого обмена, увеличении сердечных патологий.

## Slide 40: Производственно-обусловленные заболевания при гипотермии
Рост:
Заболеваний ССС на 50%
Артериальной гипертонии на 30–90%
Ишемической болезни сердца в 3–4 раза
Лёгочных заболеваний в 1,5–3 раза
Болезней уха, горла, носа в 2 раза
Болезней эндокринной системы
Язвенной болезни желудка
Облитерирующий эндартериит
Вегетативно–сенсорная полиневропатия (ангионевроз)
Профилактика переохлаждения организма
1.Архитектурно–планировочные мероприятия: Строительство зданий с учетом сторон света, розы ветров
Устройство ворот, проемов–завес, шлюзов, двойное – тройное застекление окон
Теплоизоляция полов, стен, окон, дверей
Напольная система обогрева
Эффективная система отопления

## Slide 41
Создание оптимальных метеорологических условий в производственных помещениях является сложной задачей, решить которую можно за счет применения следующих мероприятий и средств:
- усовершенствование технологических процессов и оборудования: внедрение новых технологий и оборудования, не связанных с необходимостью проведения работ в условиях интенсивного нагрева даст возможность уменьшить выделение тепла в производственные помещения
- рациональное размещение технологического оборудования: основные источники тепла желательно размещать непосредственно под аэрационным фонарем, около внешних стен здания и в один ряд на таком расстоянии друг от друга, чтобы тепловые потоки от них не перекрещивались на рабочих местах. Автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами позволяют во многих случаях вывести человека из производственных зон, где действуют неблагоприятные факторы.

## Slide 42
- рациональная вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха: они являются наиболее распространенными способами нормализации микроклимата в производственных помещениях. Создание воздушных и водовоздушных душей широко используется в борьбе с перегревом рабочих в горячих цехах.
- рационализация режимов труда и отдыха: достигается сокращением длительности рабочего времени за счет дополнительных перерывов, созданием условий для эффективного отдыха в помещениях с нормальными метеорологическими условиями.
- применение, теплоизоляции оборудования и защитных экранов: в качестве теплоизоляционных материалов широко используют: асбест, асбоцемент, минеральную вату, стеклоткань, керамзит, пенопласт.
- использование средств индивидуальной защиты.

## Slide 43: Улучшение микроклимата достигается:
В холодный период года применением теплоизолирующих материалов и систем отопления.
Системы отопления делят на: паровые; водяные; воздушные; электрические; топливные. Цель отопления - компенсировать потери теплоты.

## Slide 44: Организационные мероприятия
Обеспечение СКЗ и СИЗ
Рациональный режим труда и отдыха: перерывы для согревания
В бытовке температура 23°С,
Местный лучистый обогрев для рук +35 °С, для ног +45 °С.
Прием горячего чая, горячей пищи
Сушилки для обуви и одежды

## Slide 45: Лечебно–профилактические мероприятия
Закаливание
УФО, физические упражнения, витаминотерапия
Предварительные мед. Осмотры
Противопоказания к работе: заб. эндокринной системы, б–ни обмена веществ, органов кроветворения, хр. заб. дыхательных путей, печени, почек, периферических сосудов, нервов, суставов.
Периодические осмотры 1 раз в 2 года

## Slide 46: Производственно–обусловленные заболевания при гипертермии
Язвенная болезнь желудка и 12 п. кишки
Рост заболеваний органов дыхания и мочеполовой системы на 30–50%,
Судорожные состояния на фоне обезвоживания,
Тепловой удар
Солнечный удар
Катаракта под воздействием инфракрасных излучений
Профилактика перегревания организма
1.Архитектурно–планировочные мероприятия:
Строительство с учетом сторон света
Учет санитарно–защитных зон (50см от нагревательных приборов и >)
Жалюзи, занавеси, козырьки на окнах

## Slide 47: Инженерно–технологические мероприятия
Изменение технологии с уменьшением количества источников тепла, физических усилий, напряжения внимания
Уменьшение времени контакта с нагреваемой поверхностью
Ограничение источников тепла
Механизация тяжелого физического труда
Дистанционное управление
Роботизация процессов
Локализация тепловыделений (экраны)
Правильно организованная рациональная вентиляция

## Slide 48: Организационные мероприятия
Обеспечение средствами СКЗ и СИЗ
Рациональный режим труда и отдыха (при +25°С перерыв 10 мин через 50 мин; +35 °С перерыв 15 мин через 45 мин; >+35 °С работают утром и вечером)
Организация питания и
питьевого режима
Комнаты отдыха
Тепловая тренировка

## Slide 49: лечебно–профилактические мероприятия
Предварительные медосмотры
Противопоказания к работе: органические заболевания ССС, почек, желудка, кожи, эндокринных желез, онкозаболевания)
Периодические осмотры
1 раз в 2 года

## Slide 50: Нормирование микроклимата
Теплым периодом года считается сезон, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 оС, холодным периодом года со среднесуточной температурой наружного воздуха +10 оС и ниже +10 оС.

## Slide 51
КАТЕГОРИИ РАБОТ
Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма: легкие физические работы (категория I–Iа и Iб), средней тяжести физические работы (категория II–IIа и IIб), тяжелые физические работы (категория III).
К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 139 Вт, выполняемые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и др.).
К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 140…174 Вт, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера и др.).
К категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 175…232 Вт, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и др.).

## Slide 52
К категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 233…290 Вт, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и др.).
К категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 290 Вт, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных, литейных цехах с ручными процессами и др.).

## Slide 53: Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

## Slide 55
Контроль температуры воздуха в производственных помещениях обычно осуществляют ртутными или спиртовыми термометрами. Относительную влажность воздуха измеряют аспирационными психрометрами. Для измерения скорости движения воздуха в производственных помещениях используют крыльчатые и чашечные анемометры или термоанемометры для определения малых скоростей движения воздуха (менее 0,5 м/с).

## Slide 56
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

## Slide 57
Электронный термометр

## Slide 59
Приборы для измерения влажности воздуха
Психрометры бывают стационарными, типа Августа (рис. 1.2), и переносными, типа Ассмана (рис. 1.3). Психрометр Ассмана является более совершенным и точным прибором по сравнению с психрометром Августа. Принцип его устройства тот же, но термометры заключены в металлическую оправу, шарики термометра находятся в двойных металлических гильзах, а в головке прибора помещается вентилятор с постоянной скоростью 4 м/с

## Slide 62
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
Скорость движения воздуха измеряется с помощью крыльчатых или чашечных анемометров (рис 1.4). Крыльчатый анемометр применяется для измерения скорости воздуха до 10 м/с, а чашечный – до 30 м/с. Принцип действия анемометров обоих типов основан на том, что частоты вращения крыльчатки тем больше, чем больше скорость движения воздуха. Вращение крыльчатки передается на счетный механизм. Разница в показаниях до и после измерения, деленная на время наблюдения, показывает число делений в 1 с. Специальный тарировочный паспорт, прилагаемый к каждому прибору, позволяет по вычисленной величине делений определить скорость движения воздуха.

## Slide 63
Анемометр крыльчатый

## Slide 65
Для измерения малых скоростей (от 0,03 до 5 м/с) при температуре в производственных помещениях не ниже 10 оС применяется термоанемометр. Это электрический прибор на полупроводниках, принцип его действия основан на измерении величины сопротивления датчика при изменении температуры и скорости движения воздуха.

## Slide 67
Поддержание на заданном уровне параметров, определяющих микроклимат (температуры, влажности и скорости движения воздуха) осуществляют с помощью вентиляции, кондиционирования воздуха и систем отопления (СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).
Если в помещении без источников влаги и теплоты возможно естественное проветривание, а объем помещения, приходящегося на одного человека, не менее 20 м3, производительность вентиляции должна быть не менее 20 м3/ч на одного человека. Если же объем помещения, приходящегося на одного человека менее 20 м3, производительность вентиляции должна быть не менее 30 м3/ч. При невозможности естественного проветривания производительность вентиляции должна быть не менее 60 м3/ч на одного человека.
Для создания оптимальных метеорологических условий в помещениях применяют кондиционирование воздуха.
Защита от неблагоприятных микроклиматических факторов

## Slide 68
Защита от воздействия низких температур. В холодное время года для поддержания в помещении оптимальной температуры воздуха применяется отопление.
При устройстве систем отопления потери тепла должны составлять не более 10 % расхода тепла на отопление.
Для предотвращения проникновения холода через ворота или двери в холодный период года используют воздушные и воздушно-тепловые (воздух подогревается в калориферах) завесы. Воздух для завесы подается к дверным проемом через специальную щель и выходит с большой скоростью (10 – 15 м/с) под углом навстречу поступающему снаружи холодному воздуху.
Защита от воздействия высоких температур.
Воздушный душ на производстве

## Slide 69: Спасибо за внимание!
Notes: Благодарим за внимание!