## Slide 1: Безопасность жизнедеятельности в химической промышленности
Лекция 10
ПожароВзрывоОпасность веществ и материалов
доцент кафедры ТСБ, к.т.н.
Шушпанов Александр Николаевич
Notes: Титульный слайд.

## Slide 2
Опасные факторы
повышение (сверх допустимых величин) давления и температуры;
температурные напряжения;
вибрационные нагрузки;
На предприятиях химической промышленности опасными факторами могут быть:
гидравлические удары;
химическая или электро-химическая коррозия;
неконтролируемые экзотермические реакции.

## Slide 3
Причины возникновения аварий можно классифицировать по следующим основным признакам производственных недостатков:
Причины аварий
некачественные проектные работы;
некачественные строительно-монтажные работы;
нарушения технологических процессов производства;
некачественные ремонтные работы;
нарушения требований безопасности и противопожарного режима.

## Slide 4
Технологические среды
Технологические среды
индивидуальные химические вещества в чистом виде и в виде технического продукта, отвечающего соответствующим требованиям стандарта или техническим условиям;
смеси индивидуальных химических веществ, выпускаемые в соответствии со стандартом или техническими условиями;
природные и искусственные материалы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов или технических условий;
технологические полупродукты и продукты производства, которые выделяются в виде самостоятельных фракций и накапливаются в количествах, создающих пожарную опасность.

## Slide 5
Технологические среды
Технологические среды
пожароопасные
пожаровзрывоопасные
взрывоопасные
пожаробезопасные
возможно образование ГС, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара
возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами ЛВЖ, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара
возможно образование смесей воздуха с ГГ, парами ЛВЖ, ГЖ, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника зажигания она способна взрываться
отсутствуют горючая среда и (или) окислитель

## Slide 6
Межгосударственный стандарт
Основным нормативно-правовым актом, описывающим методы определения пожаровзрывоопасных характеристик веществ и материалов является ССБТ «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», от 12.12.89 г. № 3683
Действие данного документа, утратившего силу с 1 мая 2019 г. в связи с введением в действие ГОСТ 12.1.044-2018 Приказом Росстандарта от 05.10.2018 N 717-ст, восстановлено с 21 октября 2019 года на период до 1 мая 2021 года (Приказ Росстандарта от 11.10.2019 N 965-ст).
ГОСТ 12.1.044-89

## Slide 7
Межгосударственный стандарт
ГОСТ 12.1.044-89
Стандарт распространяется на применяемые в отраслях народного хозяйства:
простые вещества;
химические соединения и их смеси, в том числе полимерные и композиционные материалы.
Стандарт не распространяются на вещества:
взрывчатые;
радиоактивные.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов – способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара

## Slide 8
Строительные материалы
Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими свойствами:
ГОСТ 30244-94
горючесть;
воспламеняемость;
способность распространения пламени по поверхности;
дымообразующая способность;
токсичность продуктов горения.
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 30402-96
ГОСТ Р 51032-97

## Slide 9
Строительные материалы
Согласно ФЗ № 123 «Тех.регламент о требованиях ПБ»
негорючие;
слабогорючие;
умеренногорючие;
нормальногорючие;
сильногорючие.
трудновоспламеняемые;
умеренновоспламеняемые;
легковоспламеняемые.
малая (Д1);
умеренная;
высокая.
малоопасные (Т1);
умеренноопасные;
высокоопасные;
чрезвычайно опасные.
не распростр.;
слабо…;
умеренно…;
сильно... .

## Slide 10
При определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов различают:
ГОСТ 12.1.044-89
газы - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;
жидкости - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых меньше 50°С;
твердые вещества и материалы - индивидуальные вещества и их смесевые композиции с температурой плавления или каплепадения больше 50°С, а также вещества, не имеющие температуру плавления (например, древесина, ткани и т.п.);
пыли - диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм.

## Slide 11
Номенклатура показателей

## Slide 12
Номенклатура показателей
Число показателей, необходимых и достаточных для характеристики пожаровзрывоопасности веществ и материалов в условиях производства, переработки, транспортирования и хранения, определяет разработчик системы обеспечения пожаровзрывобезопасности объекта или разработчик стандарта и технических условий на вещество (материал).

## Slide 13
Группа горючести. Твердые вещества.
негорючие
трудногорючие
горючие
Не означает, что не пожаровзрывоопасно!
Метод не применим для слоистых материалов и материалов с облицовками.
Три термопары
Готовят 5 образцов диаметром 45 и высотой 50 мм.
Образец опускают в печь, нагретую до 750 оС и выдерживают в течении 30 мин.
30 мин

## Slide 14
Группа горючести
негорючий, если:
среднее арифметическое изменение температуры в печи, на поверхности и внутри образца не превышает 50 оС;
среднее арифметическое значение потери массы для 5 образцов не превышает 50 % от их среднего значения первоначальной массы после кондиционирования;
среднее арифметическое значение продолжительности устойчивого горения 5 образцов не превышает 10 с.
и
и

## Slide 15
Группа горючести
трудногорючие / горючие
Готовят 3 образца длиной 60 мм, высотой 150 мм и фактической толщиной, но не более 30 мм (если сыпучий образец – 10 мм).
В печи регулируют расход газа так, чтобы температура газообразных продуктов горения на выходе из камеры составляла 200 оС .
Образец выдерживают в течении 5 мин, если максимальная температура не превышает 260 оС, либо, если превышает 260 оС – до момента достижения максимальной температуры.
5 мин
ОТМ

## Slide 16
Группа горючести
трудногорючие
горючие
Δtмах < 60 оС и Δm < 60 %
Δtмах ≥ 60 оС или Δm ≥ 60 %
трудно-воспламеняемые
средней воспламеняемости
легко-воспламеняемые
τ > 4 мин
0,5 мин ≤ τ ≤ 4 мин
τ < 0,5 мин
τ – время достижения максимальной температуры

## Slide 17
Группа горючести для газов и жидкостей
Для газов и жидкостей проводится косвенное определение группы горючести по другим экспериментально определяемым показателям пожаровзрывоопасности.
Для газов (КПР и tсам):
горючий – если есть КПР;
трудногорючий – нет КПР, но есть температура самовоспламенения;
негорючий – нет КПР и нет температуры самовоспламенения.
Для жидкостей (tвоспл, tсам, tвсп, tпр, tкпр):
горючая – если есть температура воспламенения;
трудногорючая – если нет температуры воспламенения, но есть температура самовоспламенения;
негорючая – если нет температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения, температурных и КПР пламени.

## Slide 18
Применение показателя
Результаты оценки группы горючести следует:
включать в стандарты и технические условия на вещества и материалы;
использовать при определении категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
использовать при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.
Пожарная безопасность. Общие требования.
Только производственные и складские помещения!

## Slide 19
СП 12.13130.2009
СВОД ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

## Slide 20
Категорирование помещений
Только производственные и складские помещения!

## Slide 21
Категорирование зданий

## Slide 22
Классификация по функциональной пожарной опасности
сады, больницы, гостиницы, жилые дома
театры, кинотеатры, музеи, концертные залы
торговля, общепиты, вокзалы, поликлиники, ФОК
школы, ВУЗы, научные организации, пожарные депо
производственные здания, лабораторные помещения, архивы

## Slide 23
Температура вспышки
Диапазон температур: от -15 оС до 360 оС;
Метод не применим для полимеризующихся, гидролизующихся и быстро окисляющихся жидкостей.
Закрытый тигель
Испытывают 3 образца.
Скорость нагрева жидкости 5-6 оС/мин. Жидкость перемешивают мешалкой.
Испытание на вспышку начинают проводить при достижении температуры образца на 17 оС ниже предполагаемой температуры вспышки.
Испытание повторяют через каждый:
1 оС повышения температуры для жидкостей с температурой вспышки до 104 оС;
2 оС – с температурой вспышки более 104 оС.
За температуру вспышки принимают показания термометра в момент появления первого пламени над поверхностью жидкости.
Вносят поправку на атмосферное давление:

## Slide 24
Температура вспышки
Диапазон температур: от -15 оС до 360 оС;
Метод не применим для полимеризующихся, гидролизующихся и быстро окисляющихся жидкостей.
Результаты, полученные под тягой не вполне надежны!
Открытый тигель
Испытывают 3 образца.
Скорость нагрева жидкости 14-17 оС/мин, если температура вспышки выше 79 оС.
За 56 оС до вспышки скорость нагрева начинают уменьшать, чтобы за 28 оС она была равна 5-6 оС.
В случае, если температура вспышки ниже 79 оС – скорость нагрева 5-6 оС с начала испытания.
Испытание на вспышку начинают проводить при достижении температуры образца на 28 оС ниже предполагаемой температуры вспышки.
Испытание повторяют через каждые 2 оС повышения температуры.
За температуру вспышки принимают показания термометра в момент появления первого пламени над поверхностью жидкости.
Вносят поправку на атмосферное давление:
Металлический тигель

## Slide 25
Температура вспышки
Сгораемые жидкости
ЛВЖ
ГЖ
tвсп ≤ 66 оС
tвсп ≤ 61 оС
tвсп > 66 оС
tвсп > 61 оС
Наименование ЛВЖ | tвсп в закрытом тигле, ºС | tвсп в открытом тигле, ºС
Особо опасные Постоянно опасные Опасные при повышенной температуре | t ≤ –18 –18 < t ≤ 23 23 < t ≤ 61 | t ≤ –13 –13 < t ≤ 27 27 < t ≤ 66
Классификация ЛВЖ по температуре вспышки

## Slide 26
Применение показателя
Результаты оценки температуры вспышки следует:
включать в стандарты и технические условия на вещества;
использовать при определении категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
использовать при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010.
Пожарная безопасность. Общие требования.
Только производственные и складские помещения!
Взрывобезопасность. Общие требования.

## Slide 27
Применение показателя
Исходное сырье для производства Гидрида 1-5:
октаметилциклотетрасилоксан (ЛВЖ с температурой вспышки 50 оС);
гидридсилоксановая жидкость ВS-94 (температура вспышки более 113 оС);
гексаметилдисилоксан (ЛВЖ с температурой вспышки -4 оС).

## Slide 28
Применение показателя
Исходное сырье для производства Гидрида 1-5:
октаметилциклотетрасилоксан (ЛВЖ с температурой вспышки 50 оС);
гидридсилоксановая жидкость ВS-94 (температура вспышки более 113 оС);
гексаметилдисилоксан (ЛВЖ с температурой вспышки -4 оС).

## Slide 29
Температура воспламенения жидкостей
Диапазон температур: от -15 оС до 360 оС;
Метод не применим для полимеризующихся, гидролизующихся и быстро окисляющихся жидкостей.
Открытый тигель
Испытывают 3 образца.
После получения вспышки образец продолжают нагревать в том же режиме, что и при определении температуры вспышки. Испытание на воспламенение проводят через каждые 2°С повышения температуры.
За температуру воспламенения принимают температуру испытания, при которой образующиеся над поверхностью жидкости пары воспламеняются от пламени газовой горелки и продолжают гореть не менее 5 с после его удаления.
Металлический тигель
Вносят поправку на атмосферное давление:

## Slide 30
Температура воспламенения жидкостей
Диапазон температур: от -15 оС до 360 оС;
Метод не применим для полимеризующихся, гидролизующихся и быстро окисляющихся жидкостей.
Открытый тигель
Испытывают 3 образца.
После получения вспышки образец продолжают нагревать в том же режиме, что и при определении температуры вспышки. Испытание на воспламенение проводят через каждые 2°С повышения температуры.
За температуру воспламенения принимают температуру испытания, при которой образующиеся над поверхностью жидкости пары воспламеняются от пламени газовой горелки и продолжают гореть не менее 5 с после его удаления.
Металлический тигель
Вносят поправку на атмосферное давление:

## Slide 31
Температура воспламенения твердых веществ и материалов
Диапазон температур: от 25 оС до 600 оС;
Метод не применим для испытания металлических порошков.
ОТП
h = 18 мм
d = 45 мм
m (образца) = 3 г

## Slide 32
Температура воспламенения твердых веществ и материалов
3. Извлекают из камеры держатель с контейнером. В контейнер помещают образец за время не более 15 с и вводят его в реакционную камеру. Электропривод газовой горелки включают в заданный режим работы. Периодичность подвода газовой горелки к образцу на расстояние (10±1) мм от его поверхности должна составлять (10±2) с. Наблюдают за образцом в рабочей камере с помощью зеркала.
4. Если при температуре испытания образец воспламенится, то испытание прекращают, горелку останавливают в положении "вне печи", контейнер с образцом извлекают из камеры. Отмечают в протоколе температуру воспламенения и следующее испытание проводят с новым образцом при меньшей температуре (например, на 50°С меньше).
Если в течение 20 мин образец не воспламенится или ранее этого времени полностью прекратится дымовыделение, то испытание прекращают и в протоколе отмечают отказ.
5. Методом последовательных приближений, используя новые образцы и изменяя температуру испытания, определяют минимальную температуру образца, при которой за время выдержки в печи не более 20 мин образец воспламенится и будет гореть более 5 с после удаления горелки, а при температуре на 10°С меньше воспламенение отсутствует.
Готовят 10-15 образцов.
1. Нагревают реакционную камеру до температуры начала разложения исследуемого вещества (материала) или до 300°С.
2. Регулируя подачу газа и воздуха в горелку, формируют пламя газовой горелки в виде клина длиной (10±2) мм.
ОТП
h = 18 мм
d = 45 мм
m (образца) = 3 г
3 воспламенения/3 отказа

## Slide 33
Температура самовоспламенения/тления твердых веществ и материалов
Диапазон температур: от 25 оС до 600 оС;
Метод не применим для испытания металлических порошков.
ОТП
h = 18 мм
d = 45 мм
m (образца) = 3 г

## Slide 34
3. Извлекают из камеры держатель с контейнером. В контейнер помещают образец за время не более 15 с и вводят его в реакционную камеру. Наблюдают за образцом в рабочей камере с помощью зеркала.
4. Если при заданной температуре испытания наблюдается самовоспламенение, то следующее испытание проводят при меньшей температуре (например, на 50°С).
Если в течение 20 мин или до момента полного прекращения дымовыделения самовоспламенение не наблюдается, испытание прекращают и в протоколе отмечают отказ.
5. Методом последовательных приближений определяют минимальную температуру рабочей камеры, при которой образец самовоспламеняется и горит более 5 с, а при температуре на 10°С меньше - наблюдается отказ.
Готовят 10-15 образцов.
1. Нагревают рабочую камеру до температуры, превышающей на 200°С температуру начала разложения исследуемого вещества (материала), или до 500°С.
2. Горелку не используют!
ОТП
h = 18 мм
d = 45 мм
m (образца) = 3 г
3 воспламенения/3 отказа
Температура самовоспламенения/тления твердых веществ и материалов

## Slide 35
Температура самовоспламенения твердых веществ и материалов
3. Извлекают из камеры держатель с контейнером. В контейнер помещают образец за время не более 15 с и вводят его в реакционную камеру. Наблюдают за образцом в рабочей камере с помощью зеркала.
4. Если при заданной температуре испытания наблюдается самовоспламенение, то следующее испытание проводят при меньшей температуре (например, на 50°С).
Если в течение 20 мин или до момента полного прекращения дымовыделения самовоспламенение не наблюдается, испытание прекращают и в протоколе отмечают отказ.
5. Методом последовательных приближений определяют минимальную температуру рабочей камеры, при которой образец самовоспламеняется и горит более 5 с, а при температуре на 10°С меньше - наблюдается отказ.
Готовят 10-15 образцов.
1. Нагревают рабочую камеру до температуры, превышающей на 200°С температуру начала разложения исследуемого вещества (материала), или до 500°С.
2. Горелку не используют!
ОТП
h = 18 мм
d = 45 мм
m (образца) = 3 г
3 воспламенения/3 отказа

## Slide 36
Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР)
Давление до 1 МПа;
h = 450 мм
d = 105 мм
При испытании используют образцы с размерами частиц менее 50 мкм для металлов и менее 100 мкм - для других веществ.
Взвешивают образец исследуемого вещества с погрешностью не более 0,01 г и помещают его в форкамеру.
Включают источник зажигания и по выходу последнего на режим распыляют образец, фиксируя при этом наличие и распространение пламени в сосуде. После распыления образца определяют массу оставшегося в форкамере нераспыленного вещества.
Повторяют испытания с различными по массе образцами исследуемого вещества.
1050 ± 50 ℃

## Slide 37
Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР)
Давление до 1 МПа;
h = 450 мм
d = 105 мм
НКПР/ВКПР для газов – среднеарифметическое значение 6 ближайших концентраций:
1050 ± 50 ℃
+++
- - -
НКПР для пылей – концентрация, которой соответствует давление взрыва 50 кПа:
∆P=50 кПа => c (НКПР, мг/м3)
Если в процессе испытаний пылевоздушных смесей максимальное давление взрыва не превышает 50 кПа, то исследуемое вещество можно отнести к взрывобезопасным только при условии, что оно является трудногорючим или негорючим по результатам определения группы горючести. Для горючих веществ в таком случае рекомендуется провести испытания в крупномасштабной взрывной камере вместимостью не менее 20 дм3 с использованием источника зажигания большей энергии и мощности (например, пиротехнического с запасом химической энергии не менее 10 кДж).

## Slide 38
Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР)
h = 450 мм
d = 105 мм
НКПР/ВКПР для газов – среднеарифметическое значение 6 ближайших концентраций:
+++
- - -
НКПР для пылей – концентрация, которой соответствует давление взрыва 50 кПа:
∆P=50 кПа => c (НКПР, мг/м3)

## Slide 39
Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР)
h = 450 мм
d = 105 мм
При испытании используют образцы с размерами частиц менее 50 мкм для металлов и менее 100 мкм - для других веществ.
Взвешивают образец исследуемого вещества с погрешностью не более 0,01 г и помещают его в форкамеру.
Включают источник зажигания и по выходу последнего на режим распыляют образец, фиксируя при этом наличие и распространение пламени в сосуде. После распыления образца определяют массу оставшегося в форкамере нераспыленного вещества.
Повторяют испытания с различными по массе образцами исследуемого вещества.

## Slide 40
Промышленные пыли по степени пожаро- и взрывоопасности классифицируются с учетом их свойств в осевшем и взвешенном состоянии. В соответствии с этим все промышленные пыли подразделены на четыре класса.
I класс ‑ наиболее взрывоопасные пыли с нижним концентрационным пределом распространения пламени (воспламенения) 15 г/м3 и ниже.
II класс ‑ взрывоопасные пыли с нижним концентрационным пределом распространения пламени (воспламенения) от 16 до 65 г/м3.
Ill класс ‑ наиболее пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения в осевшем состоянии не выше 250 °С.
IV класс ‑ пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения осевшем состоянии выше 250 ° С.
Пыли с нижним концентрационным пределом распространения пламени (воспламенения) выше
65 г/м3 относятся к III и IV классам.
Для пылей, находящихся в осевшем состоянии, определяют следующие показатели: температура воспламенения, температура самовоспламенения, температура самонагревания, температура тления, температурные условия теплового самовозгорания, способность гореть и взрываться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами.

## Slide 41: Определение влияния элементов O и N в структуре вещества на величину НКПР
Зависимость НКПР от массового содержания N и O в веществе с общей формулой CaHbOcNd.
Точки построены по данным НКПР 117 органических соединений
Исследованные соединения
N-метил-п-анизидин, C8H11ОN
Ноопепт, C17H22О4N2
п-нитроанизол, C7H7О3N
п-динитрозобензол, C6H4N2O2
НДФД, C8H5N3O4

## Slide 42
Максимальное давление взрыва
Зависимость максимального давления взрыва муки разных производителей от концентрации мучной пыли
НКПР для пылей – концентрация, которой соответствует давление взрыва 50 кПа:
∆P=50 кПа => c (НКПР, мг/м3)
Для определения максимального давления взрыва P исследуемого вещества строят кривую зависимости давления взрыва от концентрации вещества.
Массу образца, соответствующую наибольшему из полученных значений P, принимают за оптимальную (типичные значения оптимальных масс образца находятся в диапазоне от 1,5 до 5,0 г). Наибольшее из полученных значений давления взрыва принимают за максимальное давление взрыва исследуемого вещества.

## Slide 43
Минимальное взрывоопасное содержание кислорода МВСК
МВСК для пылей – концентрация O2 в наиболее взрывоопасной смеси, которой соответствует давление взрыва 50 кПа:
МВСК => ∆P=50 кПа
Минимальное взрывоопасное содержание кислорода определяют на образцах оптимальной массы, соответствующей максимальному давлению взрыва, путем последовательного уменьшения содержания кислорода в газопылевоздушной смеси. За значение МВСК принимают среднее арифметическое двух концентраций кислорода в смеси, различающихся не более чем на 1 % об., при большем из которых наблюдается давление взрыва св. 50 кПа, а при меньшем давление взрыва не превышает 50 кПа при шестикратном повторении испытаний.
++++++
- - - - - -
Используя МВСК рассчитывают минимальную флегматизирующую концентрацию флегматизатора в пылевоздушных смесях

## Slide 44
Флегматизация
Изменение КПР метана в зависимости от количества и вида инертных элементов

## Slide 46
При перекачке ЛВЖ, ГЖ и СГГ:
Если с = 20 % от НКПР
система звуковой и световой сигнализации
сигнал в операторную
Если с = 50 % от НКПР
автоматическое отключение насоса
Аварийная вентиляция
автоматическое включение аварийной вентиляции
Требования безопасности
при работе с насосным оборудованием
Notes: При перекачке ЛВЖ, ГЖ и СГГ должна срабатывать система звуковой и световой сигнализации при достижении концентрации равной 20 % от НКПР с выводом сигнала в операторную. При достижении концентрации равной 50 % от НКПР насосы должны автоматически отключаться и автоматически должна включаться аварийная вентиляция.

## Slide 47
Алгоритм остановки компрессоров определяется разработчиком проектной документации.
Если с = 50 % от НКПР
автоматическое отключение компрессора
Аварийная вентиляция
автоматическое включение аварийной вентиляции
При перекачке горючих газов:
Требования безопасности
при работе с компрессорным оборудованием

## Slide 48
Пожароопасные зоны

## Slide 49
Взрывоопасные зоны
В соответствии с ГОСТ 30852.9-2002
взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси подразделяют на три класса:
взрывоопасная зона класса 0 – пространство, в котором взрывоопасная среда присутствует постоянно или на протяжении длительного периода (может иметь место только в пределах корпусов технологического оборудования);
взрывоопасная зона класса 1 – пространство, в котором существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации;
взрывоопасная зона класса 2 – пространство, в котором маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время.

## Slide 50
Взрывоопасные зоны
В соответствии с ФЗ № 123
взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия пылевоздушной смеси подразделяют на три класса:
Взрывоопасные зоны класса 20 – зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют НКПР менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
Взрывоопасные зоны класса 21 – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
Взрывоопасные зоны класса 22 – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.

## Slide 51
Взрывоопасные зоны
Горючие газы, пары ЛВЖ
Горючие пыли, волокна

## Slide 52
во взрывоопасных зонах классов 1, 2;
на открытых площадках технологических установок, насосных и компрессорных установок, резервуарных парков по периметру взрывоопасной зоны классов 1, 2;
Датчики ДВК следует устанавливать:
Датчик ДВК
Требования к установке датчиков ДВК

## Slide 53
в заглубленных помещениях и незасыпанных приямках с технологическим оборудованием в границах взрывопожароопасной установки, куда возможно проникновение взрывоопасных газов и паров извне;
Требования к установке датчиков ДВК
Приямок
Взрывоопасные газы и пары!
Датчик ДВК

## Slide 54
Приямки и каналы в машинном зале
Не допускается устройство незасыпных каналов и приямков в машинном зале компрессорной из за возможного скопления там горючих и токсичных газов!
Приямок в помещении компрессорной
Тяжелые токсичные и горючие газы!

## Slide 55
на газонаполнительных станциях по одному датчику на каждый узел на расстоянии не более 5 метров от узла наполнения со стороны подхода обслуживающего персонала.
Требования к установке датчиков ДВК
Газонаполнительные станции
Датчик ДВК
не более 5 метров
Датчик ДВК
не более 5 метров

## Slide 56
Не допускается!
транзитная прокладка технологических трубопроводов с опасными веществами под зданиями и сооружениями
Не допускается!
размещать наземные технологические трубопроводы с опасными веществами в открытых лотках и траншеях на отметках ниже планировочных отметок производственных площадок, в каналах и тоннелях полузаглубленного типа из-за возможности скопления тяжелых газов
Размещение и устройство технологических сетей

## Slide 57
Перед сливо-наливными операциями необходимо:
останавливать и закреплять на рельсовом пути состав с цистернами при помощи специальных башмаков из неискрящего материала;
заземлять цистерны. Заземлять резиновые шланги с металлическими наконечниками медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросиком сечением не менее 4 квадратных миллиметров, обвитыми по шлангу снаружи с шагом витка не более 100 мм;
осматривать шланги в целях выявления трещин, надрезов, потертостей. Раз в три месяца шланги должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления;
убедиться, что не проводятся ремонтные работы на цистернах или вблизи них, а также иные работы не связанные со сливо-наливными операциями.

## Slide 58
Действия при превышении ПДК и ДВК
В случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны необходимо незамедлительно:
предупредить производственный персонал близлежащих установок о возможной опасности;
оградить загазованный участок;
принять меры по устранению источника загазованности.

## Slide 59
Нормативная база. Выбор электрооборудования
Для обеспечения взрывобезопасности при работе с взрывоопасными газами необходимо использовать взрывозащищенное электрооборудование.
Уровень взрывозащиты электрооборудования выбирается в соответствии с требованиями к устройству электроустановок!
ПУЭ

## Slide 60
Надежность взрывозащиты оборудования
Знак взрывозащищенного оборудования
Испытания на взрывозащищенность организацией-изготовителем
Для оборудования (аппаратов и трубопроводов), где невозможно исключить образование взрывоопасных сред и возникновение источников энергии, величина которой превышает минимальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ, предусматриваются методы и средства по взрывозащите и локализации пламени, а в обоснованных случаях - повышение механической прочности в расчете на полное давление взрыва.
Эффективность и надежность:
средств взрывозащиты;
систем локализации пламени;
других противоаварийных устройств.
Использование на ОПО
Безопасный экспериментальный максимальный зазор БЭМЗ

## Slide 61
Требования к вентиляционным установкам:
во избежание образования взрывоопасных смесей в помещениях, в которых возможно достижение ДВК горючих газов и паров круглосуточно должна функционировать вентиляция;
помещения, в которых достижение ДВК горючих газов и паров возможно только вследствие их поступления извне допускается оборудовать только постоянно действующей приточной вентиляцией;
на вентиляционные системы должны быть оформлены паспорта, в которые вносится информация о производительности системы, ее схема, характеристика, тип вентилятора и электродвигателя, сведения о ремонтах и наладках.
Вентиляционные установки

## Slide 62
Нагревательные печи
Подогрев углеводородного сырья осуществляется с помощью трубчатых печей.
Нагрев происходит путем открытого огневого обогрева трубчатого змеевика с теплоносителем газами в топочной камере, образующимися при сгорании жидкого или газообразного топлива. Теплоноситель, в свою очередь, нагревает нефтепродукты.

## Slide 63
Требования безопасности:
Требования безопасности к нагревательным печам
Для безаварийной работы печи проводят периодический визуальный контроль состояния труб змеевика, трубных подвесок и кладки печи, технологических параметров. При каких-либо деформациях или повреждениях на трубах змеевиков, в конструкции печи, неисправностях КИПиА, систем противоаварийной или противопожарной защиты эксплуатация не допускается!
Для изоляции печей от взрывоопасной среды, образующейся при авариях на наружных установках или в зданиях, печи должны быть оборудованы паровой завесой или завесой в виде струйной подачи инертных газов, с автоматическим или дистанционным включением.

## Slide 64
Подготовительные мероприятия для проведения работ внутри оборудования:
Работы внутри оборудования. Подготовка
Пропарка, промывка и проветривание
Анализ воздуха внутри оборудования на содержание вредных веществ и кислорода
НАРЯД-ДОПУСК
Запись результатов в наряд-допуск

## Slide 65
Меры безопасности при работе с пирофорными соединениями:
Пропарка водяным паром, промывка водой.
Возможна дезактивация пенными системами на основе поверхностно-активных веществ.
Пар должен подаваться так, чтобы давление в аппарате было выше атмосферного во избежание подсоса воздуха и возгорания.
Водяной пар
Работы внутри оборудования. Пирофорные соединения

## Slide 66
Если работы проводятся во взрывоопасных помещениях…
… должна работать приточно-вытяжная вентиляция.
Периодичность и содержание работ по ремонту должны быть установлены техническими документами эксплуатирующей организации.
Планово-предупреди-тельные ремонтные работы
Подготовка к ремонту и его проведение

## Slide 67
Ремонт тарельчатых колонн
Колонна с тарелками
Разбирать тарелки следует сверху вниз!
Детали складывать вне колонны!
Категорически запрещается одновременно открывать верхний и нижний люки, а также сначала нижний, а затем верхний, так как это может привести к образованию взрывоопасной смеси!

## Slide 68
Взрывобезопасность
Отбор проб воздуха на содержание опасных веществ осуществляется:
до начала проведения огневых работ;
при длительных перерывах в работе (более одного часа).
При значениях концентрации взрывопожароопасных веществ выше 20 % от НКПР работы ЗАПРЕЩЕНЫ!
После проведения работ необходимо организовать контроль за местом наиболее возможного очага возгорания в течение 3 часов!
1.
2.
3 часа!

## Slide 69
Воздухозабор осуществлять из мест, исключающих попадание в систему взрывоопасных и химически опасных веществ при всех режимах работы!
Взрывобезопасность вентиляционных систем
Выбросы должны эффективно рассеиваться и исключать возможность образования взрывоопасных смесей над площадкой ОПО!
Если местный отсос, удаляющий горючие пыль и газы не работает, должна срабатывать блокировка, исключающая работу связанного с отсосом оборудования!
Электрооборудование вентиляционных систем по уровням взрывозащиты должно соответствовать требованиям к оборудованию для работы во взрывоопасных средах!
Чистый воздух

## Slide 70
Факторы, влияющие на КПР:
введение инертных газов (флегматизация);
введение небольших добавок галогенпроизводных (ингибирование);
изменение давления;
изменение температуры;
направление фронта пламени;
диаметр сосуда.
Изменение КПР
Notes: Введение инертных газов (диоксида углерода, азота) делает смеси негорючими. При этом чем больше теплоемкость негорючего газа, тем больше его флегматизирующее действие. Например, диоксид углерода более эффективен, чем азот, так как его теплоемкость больше.
На концентрационные пределы распространения пламени влияет введение негорючих порошков. Здесь определяющим фактором является отношение площади поверхности частицы к удельному объему газовой взвеси, которая зависит от свойств порошка и степени турбулентности пламени.
Влияние давления по-разному сказывается на пределах распространения пламени для различных смесей. Уменьшение давления ниже атмосферного сужает пределы и при достижении определенного значения смесь неспособна к распространению пламени. Для большей части смесей повышение давления выше атмосферного приводит к расширению области воспламенения, хотя для некоторых смесей этого не наблюдается.
Повышение температуры расширяет область воспламенения. Если начальная температура повышена, то для распространения пламени требуется передавать от фронта пламени к смеси меньше тепла, что и приводит к снижению НКПР пламени и увеличению ВКПР.

## Slide 71
Самовозгорание
Самовозгорание является результатом самонагревания веществ, т. е. самопроизвольного процесса, заканчивающегося тлением или пламенным горением.
Самонагревание веществ может быть вызвано различными причинами: микробиологические процессы в соответствующей питательной среде, воздействие высокой температуры на вещества, выделение тепла в результате химических реакций.
Механизмы самовозгорания:
тепловой
микробиологический
химический

## Slide 72
Факторы, влияющие на возможность самовозгорания
Физико-химические свойства веществ:
теплота сгорания;
теплопроводность;
удельная поверхность;
объемная плотность;
условия теплообмена с внешней средой.
Способность окисляться и условия, необходимые для накопления тепла:
Qп (теплоприход) > Qо (теплоотвод)

## Slide 73
Тепловое самовозгорание
Присуще дисперсным веществам, обладающим сильно развитой поверхностью, способным адсорбировать кислород и вступать с ним в реакцию, а теплообмен веществ с внешней средой не является интенсивным (ископаемые угли (бурый и каменный), хранящиеся в кучах или штабелях).
Самонагревание угля, возникающее в штабелях, происходит вначале по всему объему штабеля, исключая слой 30 - 50 см от его поверхности. Но с увеличением температуры процесс самонагревания приобретает гнездовой характер. При этом до 60 ℃ температура растет очень медленно, и интенсивное проветривание препятствует ее повышению.
Однако, начиная с 60 ℃ резко увеличивается скорость самонагревания. Поэтому 60 ℃ считают критической температурой для угля.
Каменный уголь
Причина самовозгорания кроется в способности:
окисляться;
адсорбировать кислород при низких температурах.
30 - 50 см
Зона повышенной температуры
Медленное повышение температуры
60 ℃
Быстрое повышение температуры
Зона быстрого разогрева
критическая температура для угля

## Slide 74
Микробиологическое самовозгорание
Подвержены вещества растительного происхождения: недосушенное сено, опилки, листья, торф.
При 75 ℃ микроорганизмы, как правило, погибают. Но повышение температуры не прекращается, так как при 70 ℃ некоторые органические вещества способны обугливаться. Образующийся при этом пористый уголь адсорбирует газы и пары и процесс самонагревания продолжается.
При 200 ℃ начинает разлагаться клетчатка.
Происходит интенсификация окисления и возникновение самовозгорания.
Торф
Жизнедеятельность бактерий и грибков в торфе может начаться уже при 10 – 18 ℃ и заканчивается при 70 ℃. Питательной средой для бактерий служат вещества, образующиеся в результате распада растений. Особенно склонны к самовозгоранию недосушенные материалы, так как влага и тепло способствуют жизнедеятельности микроорганизмов.
15-70 ℃
>70 ℃
>200 ℃

## Slide 75
Микробиологическое самовозгорание
Сено
При 75 ℃ микроорганизмы, как правило, погибают. Но повышение температуры не прекращается, так как при 70 ℃ некоторые органические вещества способны обугливаться. Образующийся при этом пористый уголь адсорбирует газы и пары и процесс самонагревания продолжается.
При 200 ℃ начинает разлагаться клетчатка.
Происходит интенсификация окисления и возникновение самовозгорания.
Жизнедеятельность бактерий и грибков в торфе может начаться уже при 10 – 18 ℃ и заканчивается при 70 ℃. Питательной средой для бактерий служат вещества, образующиеся в результате распада растений. Особенно склонны к самовозгоранию недосушенные материалы, так как влага и тепло способствуют жизнедеятельности микроорганизмов.
15-70 ℃
>70 ℃
>200 ℃
Подвержены вещества растительного происхождения: недосушенное сено, опилки, листья, торф.

## Slide 76
Химическое самовозгорание
Наличие глицеридов жирных кислот в животных жирах (тюленьем, дельфиньем, моржовом), в рыбьих жирах обусловливают их способность к самовозгоранию. Однако масла и жиры способны к самовозгоранию только тогда, когда они содержат значительное количество глицеридов непредельных кислот, поверхность окисления масел и жиров достаточно велика, а теплоотдача мала, если ими пропитаны горючие материалы и промасленный материал уплотнен.
При хранении высокомолекулярных непредельных веществ в бочках, бутылях, канистрах самовозгорания не происходит, что связано с малой площадью поверхности соприкосновения с воздухом. Если же эти вещества нанести на волокнистые или пористые материалы, то вследствие увеличения площади поверхности окисления происходит самовозгорание (одежда, обтирочные материалы уже при 10-15 ℃).
Вещества, самовозгорающиеся при взаимодействии с кислородом воздуха
Вещества, самовозгорающиеся при взаимодействии с водой
Вещества, самовозгорающиеся при взаимодействии друг с другом
щелочные металлы и их сульфиды;
белый фосфор;
аэрогели алюминия, цинка;
диэтиловый эфир (↑ H2O2);
олифы, растительные и животные масла (= и полимеризация глицеридов жирных кислот)
щелочные металлы и их карбиды и гидриды (↑ горючие газы);
негашёная известь;
гидросульфит натрия и сернистый натрий (↑ S);
силициды (↑ SiH4);
пероксиды щ. металлов (↑ H2O2);
надпероксиды щ. металлов
(↑ H2O2+O2)
пероксиды водорода и щ. металлов (↑ O2) + органика;
перхлораты, нитраты (↑ O2) + органика;
концентрированная азотная и серная кислоты + органика;
меланж;
тетраоксид азота N2О4;
конц. серная кислота+KMnO4;
конц. хлорная и хлорноватая кислота + органика;
фтор, хлор, бром
При обычной температуре в присутствии смеси азотной кислоты и тетраоксида азота N2О4 самовозгорается большинство горючих веществ.
Концентрированные растворы (до 40 %) хлорноватой кислоты НСlO3 при температуре выше 40 ℃ разлагаются со взрывом

## Slide 77: Спасибо за внимание!
Notes: Благодарим за внимание!