## Slide 1
БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 2: Классификация технологического оборудования
В химической промышленности применяется разнообразное по назначению, устройству и особенностям эксплуатации оборудование. Все оборудование химических производств можно разделить на три класса: аппараты, машины, транспортные средства. В зависимости от назначения оборудование делят на универсальное, специализированное и специальное.
Универсальное оборудование общего назначения (общезаводское) применяется в различных химических производствах. К нему относятся: насосы, компрессоры, вентиляторы, центрифуги, сушилки, экстракторы, сепараторы, газоочистное и пылеулавливающее оборудование, а также транспортные средства.
Специализированное оборудование применяется для проведения одного процесса различных модификаций: теплообменники, ректификационные колонны, адсорберы и др.
Специальное – предназначено для проведения только одного процесса: каландры, грануляторы, хлораторы, сублиматоры и др.
Технологическое оборудование также делят на основное и вспомогательное.
Основное технологическое оборудование служит для ведения различных технологических процессов – химических, физико-химических и других, в результате которых получают целевые продукты. К такому оборудованию относят – реакционную аппаратуру (реакторы, контактные аппараты, колонны синтеза, конверторы и др.), а также аппараты и машины (адсорберы, экстракторы, ректификационные колонны, сушилки, выпарные и теплообменные аппараты, вальцы, прессы и др).
К вспомогательному оборудованию относят емкости, резервуары, хранилища и др.

## Slide 3: Общие требования безопасности и надежности производственного оборудования
Важным фактором обеспечения безопасности технологического оборудования является выполнение требований к его надежности и безопасной эксплуатации. Повышение надежности химического оборудования имеет особенное значение, т.к. его эксплуатация связана с переработкой вредных и опасных веществ и осуществляется в условиях повышенной опасности (Т, Р, высокие скорости перемещения веществ).
Под надежностью понимают свойство оборудования выполнять заданные функции при сохранении эксплуатационных показателей в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

## Slide 4
Надежность оборудования рассчитывают и закладывают при проектировании, обеспечивают при изготовлении и поддерживают в условиях эксплуатации.
При проектировании оборудования - применительно к условиям эксплуатации выбирают конструкцию оптимальных форм и размеров, требуемой механической прочности и герметичности. Конструкционные материалы выбирают с учетом общих и специальных условий эксплуатации оборудования: давления, температуры, агрессивного воздействия среды и др.
В процессе изготовления оборудования. Получение заготовок высокого качества; применение современных технологических приемов, обеспечивающих качественное изготовление и сборку оборудования, применение процессов упрочняющей обработки для получения деталей с высоким сопротивлением износу в условиях эксплуатации; повышение точности изготовления деталей и сборки машин и аппаратов и т. д.
В процессе эксплуатации надежность оборудования поддерживается строгим соблюдением заданных параметров рабочего режима, качественным обслуживанием и необходимым профилактическим обслуживанием.

## Slide 5
Производственное оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации:
- не загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов;
- должно быть пожаро- взрывобезопасным;
- не должно оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации (воздействия влажности, механических колебаний, высоких и низких температур и давлений, агрессивных сред и т.д.)
Безопасность производственного оборудования обеспечивается:
правильным выбором принципов действия и конструктивных схем, источников энергии, параметров рабочих процессов, системы управления и ее элементов;
выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления конструкций, а также применяемых при эксплуатации;
выбором технологических процессов изготовления;
применением встроенных в конструкцию средств защиты работающих, а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций;
надежностью конструкции и ее элементов;
применением средств механизации, автоматизации и дистанционного управления и контроля;
выполнением эргономических требований;

## Slide 6
Раздел 3. Инженерные основы промышленной безопасности
Сосуды, работающие под давлением.
Баллоны.
Трубопроводы.
Компрессоры.
Газгольдеры.
Безопасность эксплуатации сосудов и аппаратов, работающих под давлением

## Slide 7
Сосуды  герметически закрытые емкости, предназначенные для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера.
Основная опасность при их эксплуатации заключается в возможности их разрушения при внезапном адиабатическом расширении газов и паров (физический взрыв). При физическом взрыве энергия сжатой среды реализуется в кинетическую энергию осколков разрушенного сосуда и ударную волну.
Особенно опасны взрывы сосудов, содержащих горючую среду, так как осколки резервуаров большой массы разлетаются на значительные расстояния и при падении на здания, технологическое оборудование и емкости вызывают разрушения, новые очаги пожара, гибель людей.

## Slide 8: Причины аварий и взрывов сосудов
- несоответствие конструкции сосуда максимально допустимому давлению и температуре;
- превышение давления сверх предельного;
- потеря механической прочности (внутренние дефекты металла, коррозия);
- несоблюдение установленного режима работ – технологического режима;
- недостаточная квалификация обслуживающего персонала;
- отсутствие технического надзора.

## Slide 9
Общие требования безопасности к сосудам и аппаратам работающим под давлением определены Федеральными нормами и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116,
содержат требования безопасной эксплуатации оборудования, направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); б) воды при температуре более 115 °C; в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.
которые заключаются в следующем:

## Slide 10
Конструкция сосуда должна быть надежной и предусматривать возможность осмотра, очистки и ремонта.
При диаметре сосуда более 800 мм он оборудуется люками;
менее 800 мм– лючками.
Сварные швы выполняются только встык !
(При выполнении сварных швов внахлест , в оборудовании могут возникнуть механические напряжения).
Отверстия для люков, лючков и штуцеров располагают вне сварных швов.

## Slide 11
2. Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их надежную работу в течение всего срока службы с учетом условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная отрицательная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры окружающего воздуха.
Т.е обладать хорошей свариваемостью, необходимыми прочностными и пластическими характеристиками.
Для изготовления, монтажа и ремонта сосудов и их элементов применяются основные материалы, качество и свойства которых соответствуют установленным стандартам и ТУ.

## Slide 12
3. Изготовление, монтаж, и ремонт сосудов и их элементов выполняются специализированными организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ по технологии, разработанной до начала работ организацией, их выполняющей.
Все сосуды после их изготовления подлежат гидравлическому испытанию, которое проводят пробным давлением воды в течение 10 – 30 мин в зависимости от толщины стенки сосудов. Для гидравлического испытания сосудов применяется вода с температурой от 5°С до 40°С.
где Р - расчетное давление сосуда, МПа (кгс/см2); []20, [t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20°С и расчетной температуре, МПа (кгс/см2).
Литые сосуды выдерживают под давлением в течение 1 часа.

## Slide 13: 4. Сосуды, работающие под давлением снабжаются арматурой, контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами.
1 — запорный орган (для спуска среды, воздуха при заполнении – задвижки, вентили, краны, клапана, …)
2 — сосуд;
3 — указатель уровня жидкости или уровня огневого нагрева;
4 — манометр;
5 — трехходовой кран;
6 — предохранительный клапан или мембрана;
7 — редуктор для снижении давления;
8 —опора.

## Slide 14
5. Установка сосудов. Сосуды устанавливают на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
Допускается установка сосудов: в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии их отделения от здания капитальной стеной; в производственных помещениях; с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии.
Не разрешается установка сосудов в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.
Установка сосудов должна обеспечить возможность осмотра, ремонта и очистки их с внутренней и наружной сторон и исключать возможность их опрокидывания.
Для удобства обслуживания сосудов они оборудуются площадками и лестницами.

## Slide 15
6. Регистрация и введение в эксплуатацию.
Все сосуды, работающие под давлением до пуска в работу регистрируются в органах Ростехнадзора.
На каждый сосуд после выдачи разрешения на его эксплуатацию краской на видном месте или на специальной табличке наносятся:
- регистрационный номер, - разрешенное давление, - дату следующих наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

## Slide 16
7. Сосуды подвергаются техническому освидетельствованию (внешний и внутренний осмотр и гидравлическое испытание) после монтажа, до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях  досрочно (внеочередному освидетельствованию.
Наружный и внутренний осмотр проводят раз в 4 года, гидравлическое испытание – раз в 8 лет.
Внеочередное освидетельствование сосудов, проводится в случаях: - если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев; - если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте; - если произведено выправление выпучин или вмятин, а также его реконструкция или ремонт; - после аварии сосуда

## Slide 17: Наружный и внутренний осмотры
Дефекты сварных швов: - поры - свищи - подрезы - наплывы - трещины - смещение кромок
Страхующий (работать внутри сосуда одному, без страхующего, ЗАПРЕЩЕНО!)

## Slide 18
Наружный и внутренний осмотры имеют целью: - при первичном освидетельствовании проверить правильность установления и оборудования сосуда, а также что сосуд и его элементы не имеют повреждений; - при периодических и внеочередных освидетельствованиях установить исправность сосуда и возможность его дальнейшей работы.
Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочности элементов сосуда и плотности соединений. Сосуды подвергаются гидравлическому испытанию с установленной на них арматурой.

## Slide 19
8. Надзор, содержание, обслуживание и ремонт. Для содержания сосудов в исправном состоянии необходимо:
- назначать ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов; ответственных по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов; необходимое количество лиц обслуживающего персонала, обученного и имеющего удостоверения на право обслуживания сосудов;
- устанавливать порядок по обслуживанию сосудов, наблюдению за оборудованием путем его осмотра, проверки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств и поддержания сосудов в исправном состоянии;
- проводить технические освидетельствования, диагностику сосудов в установленные сроки;
- проводить проверку знаний Правил и инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, а также их выполнение руководящими работниками, специалистами и персоналом.

## Slide 20: Безопасность работы сосудов
Возможные неисправности предохранительного клапана: - прикипание - примерзание - отсутствие посадки клапана в седло.
Систематически проверяйте предохранительный клапан принудительным открыванием!
Плотно закрывайте крышку люка.
Запрещается работать при неисправном манометре.

## Slide 21
Аварийная остановка сосудов. Сосуд должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:
- если давление в сосуде поднялось выше разрешенного; - при выявлении неисправности предохранительных устройств; - при обнаружении в сосуде и его элементах механических дефектов – неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; - при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам; - при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом; - при выходе из строя всех указателей уровня жидкости; - при неисправности предохранительных блокировочных устройств; - при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду.

## Slide 22: Аварийная остановка сосуда
Давление поднялось выше разрешенного и не снижается, не смотря на принятые меры
При неисправности предохранительных устройств
Уровень жидкости опустился ниже допустимой в сосуде линии огневого подогрева
Если вышли из строя все указатели уровня жидкости

## Slide 23
При возникновении пожара, угрожающего сосуду
При обнаружении в сосуде или его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок

## Slide 24
Раздел 3. Инженерные основы промышленной безопасности
Сосуды, работающие под давлением.
Баллоны.
Трубопроводы.
Компрессоры.
Газгольдеры.
Безопасность эксплуатации баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов.

## Slide 25
В баллонах транспортируются и хранятся:
сжатые газы: кислород, водород, азот, воздух, коксовый, некоторые промышленные газы (побочные продукты основного производства), аргон, гелий и др.
сжиженные газы: аммиак, бутан, бутилен, дихлордифторметан (фреон), изобутилен, сероводород, сернистый ангидрид, пропан, пропилен, углекислота, фосген, хлор, хлористый метил, хлористый этил, этилен и др.;
в растворенном виде: ацетилен, пропан-бутановая смесь и др.

## Slide 26
Кислород в баллонах высокого давления.
Баллон со сжиженной пропан - бутановой смесью на газифицированном автомобиле.
Виды баллонов.

## Slide 27: На космических аппаратах могут применяться баллоны высокого давления сферической формы. Получают распространение баллоны из армированного стеклопластика для хранения сжиженных углеводородных газов.
малые сферы — баллоны высокого давления.
Стеклопластиковый баллон для сжиженных углеводородных газов

## Slide 28: Причины взрывов баллонов:
- повреждение корпуса баллона в случае его падения или удара по нему, особенно при температурах ниже ( 30)С, когда повышается хрупкость стали из которой изготавливается баллон;
- повышение температуры газа в баллоне, которое приводит к повышению давления и разрыву баллона;
- переполнение баллона сжиженными газами, что приводит к повышению давления выше допустимого (для предотвращения переполнения 10 % (об) баллона оставляют свободными);
- попадание масел и других жировых веществ во внутреннюю полость вентилей кислородных баллонов (вентили кислородных баллонов ввертываются на глете, фольге или с применением жидкого натриевого стекла, т.е. не должны иметь промасленных деталей и прокладок);
- загрязнение водорода (для водородных баллонов) кислородом в количестве более 1%(об) (при кислородно-водородной сварке, при водородной коррозии, а также при накоплении в баллонах окалины).

## Slide 29
1 - корпус; 2 - днище;
3 - башмак;
4 - горловина;
5 - обойма
Баллоны изготавливают из цельнотянутых бесшовных стальных труб.
На нижнюю сферическую часть баллона, для устойчивости, надевается – башмак.
В верхней части – имеется вентиль для отбора газа.
Для безопасной эксплуатации и предотвращения использования редукторов не по назначению -
штуцера вентилей баллонов, наполненных водородом и горючими газами имеют левую резьбу.
Баллонов для кислорода и негорючих газов – правую.

## Slide 30: Маркировка.
При изготовлении баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов их окрашивают в определенный цвет, соответствующий цвету, присвоенному газу, для которого предназначен баллон.
Наименование газа | Окраска баллонов | Наименование газа | Окраска баллонов
Негорючие газы | Черная | Ацетилен | Белая
Воздух | Черная | Кислород | Голубая
Азот | Черная | Водород | Темно-зеленая
Горючие газы | Красная |  | 

## Slide 31
На верхней сферической части каждого баллона клеймением наносятся следующие данные:
-товарный знак изготовителя;
- номер баллона;
- фактическая масса порожнего баллона (кг);
- дата изготовления и год следующего освидетельствования;
- рабочее давление Р, МПа (кгс/см2);
- пробное гидравлическое давление Рпр, МПа (кгс/см2);
- вместимость баллонов, л;
- клеймо ОТК изготовителя;

## Slide 33
Баллоны, находящиеся в эксплуатации подвергаются периодическому освидетельствованию.
Освидетельствование баллонов включает:
Осмотр наружной поверхности баллона;
Проверку массы и вместимости;
Гидравлическое испытание.
Как правило, наружный осмотр баллонов проводится раз в 4 года, а гидравлическое испытание - раз в 8 лет.
Баллоны, в которых хранят сжатый воздух, кислород, азот, аргон, гелий и обезвоженную углекислоту подвергают наружному осмотру и гидравлическому испытанию один раз в 10 лет.
Освидетельствование баллонов.

## Slide 34
Осмотр баллонов производится с целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений (для установления пригодности баллонов к дальнейшей эксплуатации). Перед осмотром баллоны тщательно очищают и промывают водой, а в необходимых случаях промывают соответствующим растворителем или дегазируют.
Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхности выявлены трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, надрывы и выщербления, износ резьбы горловины и отсутствуют некоторые паспортные данные - выбраковываются.
Проверка массы и емкости. Бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 л при уменьшении массы на 7,5% и выше, а также при увеличении их вместимости более чем на 1% бракуются и изымаются из эксплуатации. Емкость баллона определяют по разности между весом баллона, наполненного водой, и весом порожнего баллона или при помощи мерных бачков.

## Slide 35
Баллоны прошедшие осмотр, проверку массы и емкости подвергаются испытанию на герметичность, которое производиться в отдельных, специально оборудованных помещениях. Температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 12 °С. Для внутреннего осмотра баллонов допускается применение электрического освещения с напряжением не выше 12 В.
Гидравлическое испытание проводят пробным давлением воды в 1,5 раза превышающее рабочее в течение 1 мин.
Пневматическое испытание проводят давлением воздуха или инертных газов, равным рабочему давлению. При пневматическом испытании баллоны должны быть погружены в ванну с водой на глубину 1 м.

## Slide 36: Стенд для испытания баллонов (азотных, углекислотных, кислородных, пропановых, …)

## Slide 37: Эксплуатация, хранение и транспортирование баллонов.
При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением производится через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

## Slide 38
Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.
Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.
Колпаки и заглушки на штуцерах должны быть завернуты.

## Slide 39
Расстояние до отопительных приборов не менее 1 м
Расстояние до источников тепла с открытым огнем не менее 5 м
Баллоны должны быть защищены от солнца и осадков (максимальная температура корпуса баллона +45 С0 )

## Slide 40
Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками хранятся в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны устанавливают в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаются барьером.
Баллоны без башмаков можно хранить в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины между горизонтальными рядами. При этом высота штабелей не должна превышать 1,5 м. Вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.
Хранят баллоны в одноэтажных складских помещениях с перекрытиями легкого типа, без чердаков, окна и двери которых открываются наружу. Стены, перегородки, покрытия складов выполняются из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости. Для окон и дверей используют матовые стекла или закрашенные белой краской. Высота складских помещений должна быть не менее 3,25 м.

## Slide 41
Наполненные и порожние баллоны хранят раздельно, обозначая места хранения соответствующими табличками
Запрещается в местах хранения баллонов размещать легковоспламеняющиеся и горючие вещества

## Slide 42
Вентили должны быть направлены в одну сторону, высота штабелей не более 1,5 м
При вертикальном хранении баллоны устанавливают в специальные гнезда, клети, или ограждают барьером от падения

## Slide 43
Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с горючими газами  с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.
Склады для баллонов оборудуют естественной или искусственной вентиляцией.
Склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами располагают в зоне молниезащиты.
Складское помещение для хранения баллонов разделяется несгораемыми стенами на отсеки, в каждом из которых допускается хранение не более 500 баллонов (40 л) с горючими или ядовитыми газами и не более 1000 баллонов (40 л) с негорючими и неядовитыми газами.

## Slide 44
Перевозка наполненных газами баллонов производится на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок применяются деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во время перевозки укладываются вентилями в одну сторону.
Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.
Допускается перевозка кислородных и ацетиленовых баллонов совместно.
Ручная переноска баллонов строго запрещена !!!

## Slide 45
1. Хомуты
Кантование на башмаке в наклонном положении

## Slide 46
Переносить баллоны на руках или на плече
Перекатывать баллоны по земле
Сбрасывать баллоны и ударять один о другой
Работать одному (должно участвовать не менее 2-х человек)
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО !!!
Подавать или удерживать баллон вентилем вниз
Работать в промасленной одежде, рукавицах со следами масла, жира

## Slide 47: Ацетиленовые баллоны

## Slide 48
Оборудование для газовой сварки и резки: ацетиленовый газовый баллон с ацетиленовым редуктором и кислородный газовый баллон с кислородным редуктором.
Ацетилено-кислородное пламя (температура «ядра» 2621 °C)
Применение ацетилена:
- может применяться в качестве горючего при газовой сварке и резке металлов;
- используется для синтеза различных органических соединений (1,1,2,2-тетрахлорэтана и других его хлорпроизводных, трихлорэтена, винилхлорида, поливинилхлорида (для изоляции проводов, изготовления плащей, искусственной кожи, труб и других продуктов)

## Slide 49
При нормальных условиях - бесцветный газ, легче воздуха. Чистый 100 % ацетилен не обладает запахом, однако технический ацетилен содержит примеси, которые придают ему резкий запах. Мало растворим в воде, хорошо растворяется в ацетоне. КПВ 2,3 - 80,7 об.%,
- Может взрываться от удара, при нагреве до 50 °C или при сжатии до 1,4 атм при комнатной температуре.
- Струя ацетилена, выпущенная на открытый воздух, может загореться от малейшей искры, в том числе от разряда статического электричества с пальца руки.
Ацетилен в баллонах крайне взрывоопасен, температура самовоспламенения 335 0С, а смесь ацетилена и кислорода воспламеняется при температуре выше 297 0С.
Взрывоопасность уменьшается при разбавлении ацетилена другими газами, например азотом, метаном или пропаном.
СВОЙСТВА АЦЕТИЛЕНА и опасности при обращении с ацетиленом

## Slide 50
Учитывая взрывоопасность газа, при работе с ним определяются дополнительные меры безопасности, а именно: • Непрерывный контроль воздуха рабочей среды на наличие газа, норма – до 0,46%. • Баллоны с ацетиленом при работе закрепляются в вертикальном положении, используется не искрящийся инструмент. • В случае непроизвольного нагрева производится охлаждение водой, до остужения баллона. • При отборе газа из баллона следует не допускать падение остаточного давления ниже 0,1 МПа.
Меры безопасности при работе с ацетиленом

## Slide 51
Ацетиленовые баллоны (ГОСТ 5948-51)
Изготавливаются из бесшовных труб с толщиной стенки 7—8 мм.
Окрашиваются в белый цвет и имеют надпись «Ацетилен» красными буквами.
Р раб = 1,6 Мпа
Внутри ацетиленовый баллон заполнен специальной пористой массой, пропитанной ацетоном, в котором хорошо растворяется ацетилен (один объем ацетона при давлении в одну атмосферу и комнатной температуре растворяет 23 объема ацетилена).
В качества пористой массы применяется березовый активизированный уголь. Состояние пористой массы в баллоне проверяется заводом-наполнителем ежегодно.
Растворение ацетилена в ацетоне делается с целью увеличения количества ацетилена, вмещающегося в баллоне.

## Slide 52
Производится на ацетиленовых наполнительных станциях не реже чем через 5 лет и состоит из:
- осмотра наружной поверхности, - проверки пористой массы; - проведения пневматического испытания.
При удовлетворительном состоянии пористой массы на каждом баллоне выбивается: год и месяц проверки пористой массы; клеймо наполнительной станции; клеймо с изображением букв Пм, удостоверяющее проверку пористой массы.
Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, испытывают азотом под давлением 3,5 МПа (35 кгс/см2). Чистота азота должна быть не ниже 97 % по объему. При этом баллон должен быть погружен в воду на глубину 1 м.
Освидетельствование ацетиленовых баллонов

## Slide 53
Цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов
Цистерной называют сосуд, постоянно установленный на раме железнодорожной платформы или на шасси автомобиля, а бочкой – сосуд цилиндрической формы, который можно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор.
Пример нанесения надписей и отличительных полос на автомобильные цистерны для перевозки сжиженных газов: цвет букв черный, полос – красный.